Dygestorium – szt. 1

|  | Wymagane parametry/warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowane, wolnostojące | tak |  |
| 2 | Wymiary: Wysokość 220 – 300 cm (włączając elementy wentylacyjne) Szerokość 110 – 130 cm (włączając elementy wentylacyjne) Głębokość 60 – 70 cm (włączając elementy wentylacyjn | tak |  |
| 3 | Minimalne wymiary blatu roboczego: Szerokość 100 cm Głębokość 50 cm | Tak |  |
| 4 | Doprowadzenie wody i odprowadzenie kanalizacji – zlew i bateria z boku blatu roboczego | Tak |  |
| 5 | Doprowadzenie elektryczności – gniazdko elektryczne | Tak |  |
| 6 | Wentylacja wyciągowa górna i dolna – odbieranie cięższych i lżejszych od powietrza frakcji. | Tak |  |
| 7 | Zlew i blat wykonane z materiału odpornego chemicznie na działanie roztworów kwasów i zasad, wysokiej temperatury i rozpuszczalników organicznych – ceramiczny. Bezspoinowy lub z chemo- i temperaturo-odpornymi fugami. | Tak |  |
| 8 | Ściana czołowa przeszklona – szkło hartowane, ściany boczne ceramiczne lub ze szkła hartowanego | Tak |  |
| 9 | Pod digestorium wentylowana szafka | Tak |  |
| 10 | Nazwa producenta | Podać |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)