Załącznik nr 8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego”

- Informacje ogólne:

Obecnie ciepło dla Szpitala Czerniakowskiego dostarczane jest z własnej kotłowni  o łącznej mocy nominalnej równej 3 MW, opalanej gazem ziemnym wysokometanowym typu E (dawniej GZ 50).

Zużycie gazu: 267 890 m3 – w 2012 roku

243 357 m3 – w 2013 roku

Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły wodne typ NPR 1500 firmy GARIONI NAVAL z palnikami gazowymi typ BGN 300 DSPGN firmy BALTUR.

Wyprodukowane ciepło zużywane jest na ogrzewanie budynków, podgrzewanie wody oraz jako ciepło technologiczne. Ponieważ instalacje nie są oddzielnie opomiarowane podziału ilości ciepła można dokonać w sposób przybliżony.

Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym poprzez stację redukcyjno-pomiarową. Zabezpieczenie stanowi system detekcji gazu firmy GAZEX z zaworem zamykającym MAG -3.

Powierzchnia po węźle cieplnym – około 50 m2, h = 2,20 m; powierzchnia kotłowni – około 90 m2, h = 2,90 m.

- Zamówienie niniejsze obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji budowlanej, instalacyjnej oraz analizy energetycznej obiektu) wraz z uzyskaniem przez wykonawcę opinii rzeczoznawców i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, składającej się z:

- projektu technologicznego,

- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego,

- projektu instalacji sanitarnych,

- projektu instalacji elektrycznej,

- projektu sygnalizacji alarmu pożarowego i instalacji pożarowej,

- przedmiarów robót – przedmiary wszystkich robót należy opracować ze szczegółowym opisem wg systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych z ilością jednostek miary robót wynikających z projektów budowlano – wykonawczych tak, aby mogły służyć za podstawę opracowania kosztorysu inwestorskiego i kosztorysów ofertowych,

- kosztorysów inwestorskich – kosztorysy inwestorskie szczegółowe,  opracowane na podstawie KNNR, cen jednostkowych robót oraz cen czynników produkcji na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym z podziałem na branże,

- zbiorczego zestawienia kosztów,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dla robót budowlano – konstrukcyjnych, sanitarnych i elektrycznych),

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykazu obowiązujących przepisów, wymagań i szkoleń w zakresie konserwacji i eksploatacji instalacji i urządzeń w obiekcie zrealizowanym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlano – montażowych według opracowanej dokumentacji.

- Sposób realizacji zadania:

Zamawiający informuje, że interesuje go wysoki poziom techniczny inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej - włącznie ze wszystkimi elementami wykończeniowymi. Wzmiankowana dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych – oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie przyjęte rozwiązania konstrukcyjne powinny być konsultowane na bieżąco z zamawiającym.

Dokumentację techniczną należy wykonać w trójwymiarowym parametrycznym systemie CAD, z kompletną wizualizacją i z wzajemnym powiązaniem modelu przestrzennego ze wszystkimi rysunkami dwuwymiarowymi.

Dokumentacja techniczna opracowana w ramach realizacji opisywanego przedsięwzięcia powinna obejmować, między innymi:

- kompleksową modernizację kotłowni (wszystkie branże) wraz z wymianą istniejących kotłów gazowych na system o maksymalnej sprawności w całym zakresie zmian parametrów,

- nowoczesny układ sterowania i automatycznej regulacji zapewniający ciągłą zmianę wielkości wyjściowych kotłowni,

- podział systemu na osobne obwody: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego, wraz z odpowiednimi urządzeniami zabezpieczającymi, sterującymi oraz pomiarowymi – umożliwiającymi określenie i rejestrację wartości ciepła kierowanego do poszczególnych obwodów,

- możliwość współpracy kotłowni z ewentualnie później zamontowanymi układami solarnymi, pompami ciepła lub innymi dodatkowymi źródłami energii,

- odpowiednią wysokosprawną elastyczność w przypadku późniejszego zastosowania automatycznego systemu zarządzania zużyciem energii w obwodzie centralnego ogrzewania, którego działanie będzie polegać na programowym zdalnym sterowaniu nastawami zaworów termostatycznych znajdujących się przy grzejnikach,

- wybór i implementację – wraz z odpowiednią analizą kosztów – awaryjnego źródła zasilania kotłowni w przypadku odcięcia dopływu gazu (na przykład: dodatkowy kocioł z palnikiem olejowym i związaną z nim infrastrukturą lub węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej),

- efektem wyżej wymienionego działania powinien być kompletny projekt części kotłowni działającej po odcięciu dopływu gazu, zapewniający automatyczne przełączenie się całego systemu na awaryjne źródło zasilania i powrót do nominalnych warunków pracy po przywróceniu dopływu gazu – zespół zasilania awaryjnego może być zamontowany na przykład w pomieszczeniu po węźle cieplnym (pomieszczenie to należy również poddać modernizacji),

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej (włącznie z ewentualnymi rozwiązaniami wariantowymi) musza znaleźć odzwierciedlenie w jej części kosztorysowej,

- dokumentacja i zawarte w niej rozwiązania techniczne winny przewidywać możliwość realizacji robót zachowując ciągłość w dostawach ciepła.

- Informacje dodatkowe:

- wskazane jest, aby oferent, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej na terenie Szpitala po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,

- dokumentację projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w wersji aktywnej i nieaktywnej),

- dokumentację kosztorysową (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w wersji aktywnej i nieaktywnej),

- dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno – konstrukcyjny oraz projekty branżowe) muszą posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie pod względem zgodności z przepisami w tym zakresie, a w szczególności w zakresie sanitarno – higienicznym oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- do opracowań należy załączyć dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia oraz przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa osób realizujących projekty (projektujących i sprawdzających),

- projekt technologiczny musi być uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Dyrekcję Szpitala (jest to podstawa do opracowania pozostałej części dokumentacji),

- strona tytułowa projektów: w zależności od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia musi zawierać nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień,

- projekt musi uwzględniać również elementy, które mogą znaleźć się poza granicami modernizowanego pomieszczenia, a są wynikami projektowanych robót (np. przejścia instalacyjne, naprawa zniszczonych tynków w miejscach przebić,  itp.),

- projekt powinien zawierać między innymi:

- rozbiórki wszystkich ścianek działowych i tynków wewnętrznych ścian i     sufitów, posadzek oraz pozostałych elementów wynikających z technologii,

- demontaż wyposażenia i instalacji,

- przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić transport (zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny) rozebranych materiałów,

- demontaż i ponowny montaż elementów, jeżeli wymaga tego technologia wykonania robót,  np. grzejników z instalacją zasilającą,

- w przedmiarach i opisach należy uwzględnić wszelkie niezbędne roboty wynikające z założonej technologii, np. podparcia, otwory technologiczne itp.,

- wykonanie robót wykończeniowych i zapewniających estetykę,

- narożniki ochronne na wypukłych narożach ścian i ościeży drzwiowych, listwy wykończeniowe przy okładzinach ceramicznych,

- w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót (szczegółowych) muszą znaleźć się pozycje obejmujące szczegółowo wszystkie elementy i czynności niezbędne do późniejszego wykonawstwa - przedmiary robót muszą być podpisane przez projektanta dokumentacji, na podstawie której zostały opracowane,

- w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy zaznaczyć:

- konieczność stosowania materiałów trwałych, dobrej jakości, potwierdzonej co najmniej jednym z wymienionych dokumentów: certyfikatem, deklaracją zgodności, aprobatą techniczną ITB lub atestem,

- należy wykluczyć stosowanie mechanizmów nietrwałych – na przykład: zamków drzwiowych z elementami z tworzyw sztucznych,

- w specyfikacjach należy zaznaczyć, że należyte wykonanie robót musi zostać potwierdzone odpowiednimi pomiarami (mocy, natężenia, wydajności), ocenami kominiarskimi itp.,

- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji papierowej (w ilości egzemplarzy podanej wyżej) oraz w wersji elektronicznej - zarówno dokumentacja projektowa jak i kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót przekazane mają być w wersji uniemożliwiającej zmiany (np. rozszerzenie pdf) jak i w wersji aktywnej,

- warunkiem odbioru dokumentacji jest uzyskanie przez wykonawcę opinii rzeczoznawców i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania,

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach ceny ofertowej) w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych wg opracowanej dokumentacji – o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie,

- pełnienie nadzoru nad robotami realizowanymi wg opracowanej dokumentacji projektowej będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego oraz na zasadach i warunkach określonych poniżej, a w szczególności będzie polegać między innymi na:

- uzgadnianiu możliwości wprowadzania ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez kierownika budowy w uzgodnieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego bądź przez Zamawiającego na wniosek użytkownika,

- nanoszeniu koniecznych zmian, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, które to zmiany nie mogły być przewidziane na etapie opracowania dokumentacji,

- udziale w naradach koordynacyjnych na wniosek wykonawcy robót lub Zamawiającego,

- udziale w odbiorze końcowym i potwierdzeniu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową poprzez podpisanie protokółu odbioru końcowego robót,

- czynności nadzoru autorskiego będą pełnione przez autorów projektu, których obecność zobowiązuje się zapewnić Wykonawca, przy czym nadzór winien być pełniony na każde uzasadnione wezwanie (telefoniczne lub pisemne) Zamawiającego oraz na podstawie zawiadomienia wykonawcy robót - uzgodnionego z Zamawiającym - a każdorazowe wykonanie czynności nadzoru zostanie potwierdzone wpisem do karty nadzoru lub dziennika budowy,

- szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będący załącznikiem do niniejszego opisu,

- przy realizacji zamówienia należy uwzględnić obowiązujące aktualne normy i przepisy, a w szczególności:

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z  dn. 29.06.2012 r. poz. 739);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz. U. z 2004 r., Nr  202, poz. 2072);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  (Dz. U. z 2012 r., poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych w kosztach robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690);

- art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych – z dnia 29 stycznia 2004 roku r. (Dz. U z 2013 r. poz. 907).

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

r 31 poz. ia i urzadzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. agań, jakim pod względem fachowym i sanitarnym j rami(mocy, natęzenia,