Wanna do kąpieli wodnej kończyn górnych

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do kąpieli wodnej kończyn górnych | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.3a | Montaż wanny w cenie oferty | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | pojemność całkowita w zakresie 30 l -35 l | tak |  |
| 1.6 | Pojemność robocza w zakresie 20 l- 30l | tak |  |
| 1.7 | Wymiary wymagane (dostosowanie do wielkości kabiny zabiegowej): szerokość 75- 90 cm długość 75-90 cm wysokość 90-95 cm | tak |  |
| 1.8 | Liczba dysz : co najmniej 4 | tak |  |
| 1.9 | Automatyczny system napełniania | tak |  |
| 1.10 | Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody | tak |  |
| 1.11 | Prysznic ręczny | tak |  |
| 1.12 | Regulacja napowietrzenia wody | tak |  |
| 1.13 | Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho" | tak |  |
| 1.14 | Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu | tak |  |
| 1.15 | Elektroniczny termometr | tak |  |
| 1.16 | Zegar | tak |  |
| 1.17 | Panel sterowania pracą wirówki | tak |  |
| 1.18 | Zasilanie 230V/ 50Hz | tak |  |
| 1.19 | Pobór mocy w zakresie 0,7kW- 1,1 kW | tak |  |
| 1.20 | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B |  |  |
| 2 | Krzesło obrotowe | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)