Aparat do terapii ultradźwiękami

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękami | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Menu w języku polskim | tak |  |
| 2 | Dane techniczne |
| 2.1 | Tryb pracy stały i pulsacyjny : - fala ciągła: 0-3 W/cm2 - fala pulsacyjna: 0-3 W/cm2 | tak |  |
| 2.2 | Częstotliwość ultradźwięków: 1MHz lub 3-3,3 MHz | tak |  |
| 2.3 | Częstotliwość impulsów: 10-150 Hz | tak |  |
| 2.4 | Wypełnienie impulsów płynnie lub skokowo w zakresie 5%- 100% | tak |  |
| 2.5 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | tak |  |
| 2.6 | Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych | tak |  |
| 2.7 | Aparat z możliwością współpracy z dwoma głowicami częstotliwościowymi 1i3 MHz | tak |  |
| 3 | Parametry głowic ultradźwiękowych |
| 3.1 | Kontrola kontaktu głowicy z ciałem pacjenta (sygnalizacja akustyczna i wizualna) | tak |  |
| 3.2 | Dwie głowice częstotliwościowe: 1i3 MHz | tak |  |
| 3.3 | Wielkość głowic w zakresie: 1-2 cm.2 oraz 4-5 cm.2 | tak |  |
| 3.4 | Głowice wodoodporne (możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym) | tak |  |
| 3.5 | Głowice wyposażone w ergonomiczną rączkę (zapewniają wygodne trzymanie przez terapeutę podczas wykonywania zabiegu: preferowany kształt słuchawki prysznicowej) | tak |  |
| 4 | Wymiary: szerokość maksymalna 45 cm, długość maksymalna 50 cm (dostosowane do wielkości stolika zabiegowego z pakietu nr 1) | tak |  |
| 5 | Zasilanie 230V/ 50Hz | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)