Lampa do światłolecznictwa UV i IR (lampa zespolona)

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do światłolecznictwa UV i IR (lampa zespolona) | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Lampa umożliwiająca wykonywanie zabiegu naświetlania promieniowaniem IR i UV | tak |  |
| 1.6 | Parametry: - moc promieniowanie UV 500 W - moc promieniowanie IR 1000 W - średnica lampy 30-35 cm. | tak |  |
| 1.7 | Zegar zabiegowy 0-60 min. | tak |  |
| 1.8 | Mocowanie lampy za pomocą statywu ze stabilną podstawą jezdną oraz hamulcem | tak |  |
| 1.9 | Regulacja wysokości statywu oraz pełna regulacja położenia tubusa lampy | tak |  |
| 1.10 | Wymiary: - wysokość regulowana 120-170 cm. - szerokość ( w zależności od kształtu podstawy) max. 60 cm. - długość max 70 cm. | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)