Aparat do magnetoterapii z aplikatorem pionowym

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii z aplikatorem pionowym | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.4 | Sterownik umożliwiający niezależną pracę przynajmniej 3 kanałów zabiegowych | tak |  |
| 1.5 | Sterownik z czytelnym panelem zabiegowym (parametry zabiegu lub program terapeutyczny), menu w języku polskim | tak |  |
| 1.6 | Generator dla każdego kanału zabiegowego | tak |  |
| 1.7 | Baza gotowych programów terapeutycznych dla najczęściej występujących jednostek chorobowych | tak |  |
| 1.8 | Sterownik na podstawie jezdnej (umożliwiający łatwe przesuwanie aparatu w kabinie z pkt 4.2). | tak/nie |  |
| 2 | Parametry techniczne |
| 2.1 | Kształt zmian pola magnetycznego: prostokątny, sinusoidalny, trójkątny: unipolarny i bipolarny | tak |  |
| 2.2 | Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1-100Hz | tak |  |
| 2.3 | Maksymalna indukcja magnetyczna do 300 gausów | tak |  |
| 2.4 | Czas przerwy dla trybu z modulacją 0,5-10s | tak |  |
| 2.5 | Zegar z możliwością ustawienia czasu dla każdego kanału zabiegowego | tak |  |
| 2.6 | Akustyczny sygnał zakończenia zabiegu, automatyczne wyłączenie emisji pola | tak |  |
| 2.7 | Możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów zabiegu: rodzaj aplikatora, rodzaj generowanego przebiegu, częstotliwość, modulacja częstotliwości, wypełnienie | tak |  |
| 2.8 | Cewki zabiegowe w rozmiarze: dwie cewki 60 cm oraz jedna 30cm +/-5% | tak |  |
| 2.9 | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | tak |  |
| 3 | Leżanka do magnetoterapii |
| 3.1 | Leżanka z konstrukcją aluminiową wyposażoną w specjalny system prowadnic zapewniających łatwe przemieszczanie aplikatora w rozmiarze 60cm +/- 5% w płaszczyźnie poziomej. | tak |  |
| 3.2 | Leżysko leżanki tapicerowane odporne na płyny oraz środki dezynfekujące. | tak |  |
| 3.3 | Wymiary leżanki z prowadnicą : szer maksymalna 90 cm, długość maksymalna 210 cm | tak |  |
| 4 | Pionizator do magnetoterapii |
| 4.1 | Pionizator cewki z mechanizmem do jej pionowego przemieszczania w zakresie góra- dół oraz możliwością blokowania na dowolnej wysokości | tak |  |
| 4.2 | Pionizator ustawiony na stabilnej podstawie jezdnej umożliwiającej przesuwanie pionizatora w kabinie posiadanej przez zamawiającego Wymiary kabiny: Wysokość: 260 cm Długość: 244 cm Szerokość: 214 cm Uwaga!!! Pionizator ma być wniesiony do pomieszczenia przez drzwi o wysokości 200 cm i szerokości 87 cm. | tak |  |
| 4.3 | Wymiary pionizatora : wysokość maksymalna 220 cm, szerokość maksymalna podstawy 80 cm, długość maksymalna 120cm | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)