| L.p. I. | Parametry wymagane Inhalator ultradźwiękowy 2 szt | Parametr wymagany TAK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik poziomu cieczy pośredniej | TAK |
| 2 | Termoareozol | TAK |
| 3. | Programowanie zabiegu inhalacji- | TAK |
| 4. | Układ czasowy-odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu | TAK |
| 5. | Elektroniczny panel sterujący | TAK |
| 6. | Praca ciągła | TAK |
| 7. | Praca bezgłośna | TAK |
| 8. | Stojak na inhalator | TAK |
|  | DANE TECHNICZNE |  |
| 9. | Średnica cząstek (średnia) MMAD :* 0,5 ÷ 6 μm | TAK |
| 10 | Wydajność aerozolu : 0¸5 ± 10 % ml / min | TAK |
| 11 | Wydajność nawiewu : 0-30 l/min | TAK |
| 12. | Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml | TAK |
| 13. | Częstotliwość pracy : 1,7± 0,1 MHz | TAK |
| 14. | Temperatura termoareozolu: max. 38º C | TAK |
| 15. | Zasilanie: AC 230V, 50 Hz | TAK |
| 16. | Klasa ochronności: I | TAK |
| 17. | Ciężar: <5 kg | TAK |
| 18. | Poziom mocy akustycznej; < 40 dB(A) | TAK |
|  | WYPOSAŻENIE |  |
| 19. | Ustnik szt. 20 | TAK |
| 20. | Rura areozolu – grzejna 2 szt | TAK |
| 21. | Rura nawiewu- szt. 2 | TAK |
| 22. | Naczynie na lek- 20 szt | TAK |
| 23. | Maska areozolowa dla dorosłych szt.2 | TAK |
| 24. | Filtr bakteryjny- szt.3 | TAK |
| 25. | Wózek ze statywem- szt.1 | TAK |
| 26. | Przewód zasilający -szt. 1 | TAK |