Monitor do przezskórnego monitorawania wentylacji, wysycenia tlenem i dwutlenkiem węgla – 1 szt

Cechy systemu:

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Wyposażenie: | moduł i elektroda umożliwiająca jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. |
| Parametry mierzone: | SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody. |
| Pomiar SpO2 | w oparciu o technologię MasimoSet® |
| Zakres wyświetlania | tcpCO2:0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa SpO2: 0-100 % Częstość tętna: 0-300 skurczów na minutę (bpm) |
| Zakres pomiarowy: |  |
| tcpCO2: | 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa |
| SpO2: | 0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi) |
| Częstość tętna: | 25-240 bpm |
| Ustawienia temperatury w °C | 37,0-45,0 °C, skokowo co 0,5 °C |
| Ustawienia czasu pomiaru | 0,5h-24h, skokowo co 0,5 godziny |
| Barometr | Wbudowany: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa |
| Kalibracja | Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 20,9 % O2, reszta N2) |
| Wilgotność względna otoczenia | 20-80 % |
| Zapis danych | Do 48 godzin monitorowanych danych w odstępach 10-sekundowych |
| Ekran: | kolorowy o przekątnej min. 6”, dotykowy, w techno-logii TFT, pełna rozdzielczość VGA (640 × 480) |
| Oprogramowanie, | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |
| Wyjście szeregowe | EIA232, (RS232) |  |
| Wyjście drukarkowe | USB 2.0 |
| Akumulator | W normalnych warunkach, akumulator gwarantuje zasilanie przez jedną godzinę; |
| Zasilanie | 100-240 V 50-60 Hz |
| System „gotowy” do pracy wraz z tzw. pakietem startowym materiałów zużywalnych. |  |