Inhalator  ultradźwiękowy   - szt 2 – po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik poziomu cieczy pośredniej | tak |  |
| 2 | Termoareozol | tak |  |
| 3 | Programowanie zabiegu inhalacji- | tak |  |
| 4 | Układ czasowy-odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu | tak |  |
| 5 | Elektroniczny panel sterujący | tak |  |
| 6 | Praca ciągła | tak |  |
| 7 | Praca bezgłośna | tak |  |
| 8 | Stojak na inhalator | tak |  |
|  | DANE TECHNICZNE |  |  |
| 9 | Średnica cząstek (średnia) MMAD :* 0,5 ÷ 6 μm | tak |  |
| 10 | Wydajność aerozolu : 0¸5 ± 10 % ml / min | tak |  |
| 11 | Wydajność nawiewu : 0-30 l/min | tak |  |
| 12 | Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml | tak |  |
| 13 | Częstotliwość pracy : 1,7± 0,1 MHz | tak |  |
| 14 | Temperatura termoareozolu: max. 38º C | tak |  |
| 15 | Zasilanie: AC 230V, 50 Hz | tak |  |
| 16 | Klasa ochronności: I | tak |  |
| 17 | Ciężar: <5 kg | tak |  |
| 18 | Poziom mocy akustycznej; < 40 dB(A) | tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE | tak |  |
| 19 | Ustnik szt. 20 | tak |  |
| 20 | Rura areozolu – grzejna 2 szt | tak |  |
| 21 | Rura nawiewu- szt. 2 | tak |  |
| 22 | Naczynie na lek- 20 szt | tak |  |
| 23 | Maska areozolowa dla dorosłych szt.2 | tak |  |
| 24 | Filtr bakteryjny- szt.3 | tak |  |
| 25 | Wózek ze statywem – 1 szt | tak |  |
| 26 | Przewód zasilający | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

……………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)