Waga lóżkowa z wózkiem na sprzęt  –szt 1  po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania na terenie Krajów Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 20l0r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679) wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego wyrobu.. | Tak |  |
| 2 | Elektroniczna waga łóżkowa przeznaczona do ważenia pacjentów na łóżku | Tak |  |
| 3 | Obciążenie max. 500 kg | Tak |  |
| 4 | Dokładność odczytu 100g | tak |  |
| 5 | Cztery moduły ważące połączone przewodami, umożliwiające ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół | tak |  |
|  | Podnośniki do unoszenia kół łóżka zintegrowane z modułami ważącymi umożliwiające łatwe i bez wysiłku umieszczanie modułów pod kołami łóżka | Tak |  |
| 6 | Waga wyposażona w wózek transportowy pełniący funkcję stojaka wyświetlacza | Tak |  |
| 7 | Zasilanie 230V AC, 50 Hz/11V AC | tak |  |
|  | Bateria podtrzymująca pamięć wyników w przypadku braku zasilania | tak |  |
|  | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD w zestawie | tak |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, BMI, wartość graniczna z alarmem, amortyzacja | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |