Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej  sztuk – 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: | podać |  |
| 2 | Producent | podać |  |
| 3 | Typ | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 | podać |  |
| 5 | Długość całkowita wózka : max: 2150 mm | podać |  |
| 6 | Szerokość całkowita wózka: max: 760 mm | Podać |  |
| 7 | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): Długość: min: 1920 mm Szerokość: min: 660 mm | Podać |  |
| 8 | Składane rączki do prowadzenia wózka od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta ( m. in. podczas akcji reanimacyjnej) Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 9 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od min. 55 do max. 91cm( mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
| 10 | Pozycja Trendlenburg/anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej ± 18° przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
| 11 | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0°- 90° | Tak |  |
| 12 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożna, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
| 13 | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
| 14 | Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokość min. 33cm i długości min. 140 cm. | Tak |  |
| 15 | Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach | Tak |  |
| 16 | Materac piankowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, zmywalnym paroprzepuszczalnym, o grubości min. 8cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
| 17 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka łatwa w utrzymaniu czystości | tak |  |
| 18 | Manualna regulacja pleców wózka w zakresie co najmniej 0-90 stopni | tak |  |
| 19 | Podwozie z miejscem na butlę z tlenem | tak |  |
| 20 | Wieszak infuzyjny z regulacją wysokości | tak |  |
| 21 | Piąte koło w celu lepszego manewrowania wózkiem( bardzo częste prowadzenie wózka przez jedną osobę) | tak |  |
| 22 | Centralny system blokowania kół z obu stron wózka | tak |  |
| 23 | Bezpieczne obciążenie min.200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | Tak podać |  |
| 24 | Gwarancja 24 miesiące | Tak podać |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak podać |  |
| 26 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak podać |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu max.72 godz. | Tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)