Załącznik nr 3 do SIWZ

Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów.

Przedmiotem zamówienia są:

- Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem prostym

- Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym

- Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

- Implanty do operacji rewizyjnych oraz akcesoria

1. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem prostym

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trzpień Bezcementowy trzpień wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych (trzpień lateralizowany) . Trzpień w min. 11 rozmiarach. | 10 |  |  |  |  |  |
| Panewka Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, napylona czystym tytanem o porowatej strukturze, kształt sferyczny, bez otworów lub z otworami(3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami. Rozmiary panewek od 40 do 68mm lub Panewka wkręcana, sferyczna ze stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem ze stopu tytanu, napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze Rozmiary od 44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm | 10 |  |  |  |  |  |
| Wkładka ceramiczna Wkład ceramiczny symetryczny, ceramika BIOLOX DELTA, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary od 48 do 68mm co 2mm Dostępność wkładu ceramicznego o średnicy wewnętrznej 28mm | 10 |  |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna Głowa o średnicy 32mm w 3-ch rozmiarach długości szyjki, ceramika BIOLOX DELTA | 10 |  |  |  |  |  |
| Głowa bipolarna średnica zewnętrzna 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w wyciągany pierścień zapobiegający zwichnięciom, na głowę modularną 22,2 i 28" | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

2. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trzpień przynasadowy Krótki trzpień przynasadowy, konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewniająca zmniejszoną resekcję kości - pozostawiając długi kikut szyjki kości udowej, stabilizacja trzpienia wielopunktowa, trzpień typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 130° i 135° . Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. Dodatkowo dostępna opcja modularna trzpienia: a)trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm, co 0,5cm b)część szyjkowa modularna z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach: - 3 różne projekcje (kąty nachylenia) szyjka-trzpień tj. 130°,135°,140° - 3 różne ante- i retro- nachylenia (nachylenie szyjki endoprotezy) +7,5°(ante), 0°(neutral), -7,5°(retro). | 24 |  |  |  |  |  |
| Panewka Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, napylona czystym tytanem o porowatej strukturze, kształt sferyczny, bez otworów lub z otworami(3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami. Rozmiary panewek od 40 do 68mm lub Panewka wkręcana, sferyczna ze stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem ze stopu tytanu, napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze Rozmiary od 44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm | 24 |  |  |  |  |  |
| Wkładka ceramiczna Wkład ceramiczny symetryczny, ceramika BIOLOX DELTA, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary od 48 do 68mm co 2mm, dostępność wkładu ceramicznego o średnicy wewnętrznej 28mm | 24 |  |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna Głowa o średnicy 32mm w 3-ch rozmiarach długości szyjki, ceramika BIOLOX DELTA | 24 |  |  |  |  |  |
| Panewka endoprotezy Część składowa endoprotezy stawu biodrowego: panewka endoprotezy,która składa się z panewki zewnętrznej, pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony) modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem ( Vit E) (kształt wkładki polietylenowej :standard, asymetryczna lub z okapem) Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. Modularna wkładka ceramiczna (symetryczna ) wykonana z Bioloxu Delta dla panewek od 44 mm do 70 oraz głów ceramicznych rosnących od 28 mm do 40 mm. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące , z trzema otworami i wielootworowe ( min 7 otworów) . Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Możliwości łączenia elementów pokazane są na opakowaniach. Panewka Wkład PE z vit E Wkład ceramiczny Zaślepka Śruby | 10 10 10 10 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

3. Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trzpień trzpień bezkołnierzowy ze stopu kolbaltowo-chromowo-molibdenowego, cementowany, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną . Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych(trzpień lateralizowany). Trzpień min. w 5 rozmiarach | 4 |  |  |  |  |  |
| Panewka panewka polietylenowa symetryczna lub asymetryczna, cementowana na głowę fi 22.2, 28 lub 32mm, rozmiary zewnętrzne 40-64mm (co 2mm), w 12 rozmiarach dla głów 28mm i w minimum 7 rozmiarach dla głów 32 mm, wykonana ze wzmocnionego polietylenu odpornego na ścieranie, podwójny stalowy pierścień widoczny w rtg, niskoprofilowe i wysokoprofilowe. | 4 |  |  |  |  |  |
| Nakładany centralizer w 6 rozmiarach (8-18 mm) | 4 |  |  |  |  |  |
| Głowa metalowa ze stopu CoCrMo na konus 22.2, 28 i 32mm o 5-ciu długościach szyjki | 4 |  |  |  |  |  |
| Korek kanałowy wykonany z polietylenu | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

4. Implanty do operacji rewizyjnych oraz akcesoria

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trzpień rewizyjny Trzpień endoprotezy rewizyjny, bezcementowy, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Część krętarzowa trzpienia wyposażona w dwa otwory do mocowania masywu krętarza . Stożek konusa 12/14. W części dalszej dwa otwory ryglujące (jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawierać zewnętrzne ramię celownika umożliwiające ryglowanie dystalne bez pomocy rtg. Trzpienie w minimum 7-u rozmiarach i zakresie długości : - od 220 do 300 mm (włącznie), trzpienie proste- uniwersalne, - od 290 do 380 mm (włącznie), trzpienie anatomicznie wygięte (prawe i lewe). | 1 |  |  |  |  |  |
| Koszyk rewizyjny Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego -wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46,52 lub 58 mm). Koszyczek wyposażony w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub. | 1 |  |  |  |  |  |
| Spacer biodrowy, kolanowy zawierający gentamycynę. Tymczasowe protezy stawu biodrowego (spacers), dostępne w 5 rozmiarach dla stawu biodrowego i 3 dla stawu kolanowego, wysycane gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek. | 1 |  |  |  |  |  |
| Spacer biodrowy, kolanowy zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Tymczasowe protezy stawu biodrowego, dostępne w 5 rozmiarach i 3 dla stawu kolanowego, wysycane gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek | 1 |  |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna o średnicy 36mm lub 40mm w 4 długościach szyjki | 7 |  |  |  |  |  |
| Wkład ceramiczny 36mm do głowy ceramicznej 36mm do panewek 56/58mm, 60/62mm, 64/66/68mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna 28mm w trzech długościach szyjki | 1 |  |  |  |  |  |
| Śruby do mocowania panewki, stop tytanowy, fi 6,5mm o długości od 16 do 68mm co 4mm | 5 |  |  |  |  |  |
| Wkład panewkowy polietylenowy 22,2, 28, 32mm symetryczne, asymetryczne i posterior wall wykonana z wzmocnionego polietylenu odpornego na ścieranie | 1 |  |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna rewizyjna o średnicy 28 i 32mm z wewnętrznym rękawem tytanowym chroniącym stożek trzpienia | 1 |  |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna rewizyjna o średnicy 36mm z wewnętrznym rękawem tytanowym chroniącym stożek trzpienia | 1 |  |  |  |  |  |
| Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement (80 gr) i rozpuszczalnik, nie wymagający stosowania pompy próżniowej | 1 |  |  |  |  |  |
| Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement z gentamycyną (80 gr) i rozpuszczalnik, nie wymagający stosowania pompy próżniowej | 1 |  |  |  |  |  |
| Cement (40 gr) i rozpuszczalnik w torebkach | 1 |  |  |  |  |  |
| Cement z gentamycyną (40 gr) i rozpuszczalnik w torebkach | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Łączna wartość:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem prostym |  |  |
| 2. | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym |  |  |
| 3. | Endoprotezy cementowe stawu biodrowego |  |  |
| 4. | Implanty do operacji rewizyjnych oraz akcesoria |  |  |
|  | razem |  |  |