Załącznik nr 3.2 do SIWZ

Dostawa elementów napędów chirurgicznych do operacji ortopedycznych

|  | Nazwa | Opis techniczny | Kod wyrobu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich | napęd do nasadek wiertarskich |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oboroty max. silnika 25000 obr./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bateria | dodatkowy akumulator |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | napięcie 9,6V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1,05Ah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadka wiertarska małe AO | nasadka wiertarska małe AO |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | nasadka wraz z kluczykiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nasadka frezerska duże AO | nasadka frezerska duże AO |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nasadka piły oscylacyjnej | nasadka piły oscylacyjnej |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maksymalne wychylenie ostrza 4°47' |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Piła posuwisto zwrotna | piła posuwisto zwrotna |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | suwy regulowane w zakresie od 0 do 15000 suw./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skok ostrza 3,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt napędów/pił 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt na brzeszczoty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wanna kontenera | wanna kontenera 1/1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonana z aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonana z polietylenu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | niebieska |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Olej | olej do smarowania systemu |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | olej w aerozolu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | objętość 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |