Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis parametrów technicznych

Endoskopowy wielospecjalistyczny system wizyjny – 1 zestaw

| Lp. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopowy, wielospecjalistyczny system wizyjny z możliwością rozbudowy i uzyskania jednoczasowego obrazowania z dwóch urządzeń wizyjnych takich jak np. głowica kamery endoskopowej oraz giętki wideoendoskop. | Tak |  |
| 2. | Podłączanie urządzeń wizyjnych do systemu poprzez dedykowane moduły połączone z jednostką łączącą | Tak |  |
| 3. | Możliwość odłączania poszczególnych modułów i zastępowania innymi | Tak |  |
| 4. | W zestawie moduł do podłączenia głowicy kamery endoskopowej FULL HD 1080p do zastosowania ze sztywnym endoskopem oraz moduł łączący z funkcją archiwizacji danych w formie plików zawierających nagrania sekwencji filmowych w rozdzielczości Full HD (1920x1080) oraz zdjęć w rozdzielczości Full HD (1920x1080). | Tak |  |
| 5. | Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do podłączenia monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1X 3G-SDI | Tak |  |
| 6. | Min. 4 gniazda USB do podłączenia np. zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki | Tak |  |
| 7. | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z giętkiego wideoendoskopu na ekranie monitora operacyjnego; min. 3 schematy jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów | Tak |  |
| 8. | Funkcja obrazowania postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | Tak |  |
| 9. | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | Tak |  |
| 10. | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | Tak |  |
| 11. | Funkcje obrazowania uruchamiane w dowolnym momencie przez operatora za pomocą programowalnych przycisków w głowicy kamery i wideoendoskopu | Tak |  |
| 12. | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie rzeczywistego obrazu z kamery endoskopowej lub giętkiego wideoendoskopu i obrazu z włączonym filtrem / funkcją obrazowania na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 13. | Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do systemu wizyjnego, w zestawie pamięć PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery, menu operacyjne i podłączoną klawiaturę | Tak |  |
| 14. | Menu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | Tak |  |
| 15. | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość dodawania i usuwania poszczególnych ikon | Tak |  |
| 16. | Funkcja zoom’u cyfrowego, min. 5 poziomów regulowania poprzez przyciski na głowicy kamery | Tak |  |
| 17. | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień do minimum 5 profili użytkowników | Tak |  |
| 18. | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak |  |
| 19. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta w celu wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego, możliwość wprowadzenia min. imienia i nazwiska pacjenta | Tak |  |
| 20. | Funkcja sterowania natężeniem kompatybilnego źródła światła typu LED poprzez programowalne przyciski w głowicy kamery | Tak |  |
| 21. | Głowica kamery 3 CCD wyposażona w min. 3 przyciski w tym 2 programowalne, zoom optyczny min. 2 x, minimalna czułość nie gorsza niż 1,2 lux - 1szt. | Tak |  |
| 22. | W zestawie klawiatura silikonowa do obsługi systemu wizyjnego oraz wprowadzania danych pacjenta, zmywalna, odporna na dezynfekcję powierzchniową. | Tak |  |
| Monitor operacyjny - 1szt. |
| 23. | Monitor medyczny o przekątnej 27" wykorzystujący technologię LED backlight | Tak |  |
| 24. | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
| 25 | Kontrast 3000:1 | Tak |  |
| 26 | Wyświetlanie formaty obrazu 4:3, 16:9 | Tak |  |
| 27 | Wejścia analogowe: Composite Video, S-Video, RGB, VGA | Tak |  |
| 28 | Wyjścia analogowe: Composite Video, S-Video | Tak |  |
| 29 | Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVl-D | Tak |  |
| 30 | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | Tak |  |
| 31 | Funkcja obrotu obrazu o 180 st. | Tak |  |
| 32 | Funkcja horyzontalnego i wertykalnego odbicia obrazu | Tak |  |
| 33 | Waga < 10 kg | Tak |  |
| Źródło światła LED do endoskopów sztywnych - 1szt. |
| 34 | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia | Tak |  |
| 35 | Wyświetlacz informujący o aktualnym ustawionym natężeniu światła od O do 100% | Tak |  |
| 36 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%) | Tak |  |
| 37 | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin | Tak |  |
| 38 | Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z endoskopowym systemem wizyjnym | Tak |  |
| Wózek endoskopowy - 1szt. |
| 39 | - Wózek endoskopowy, aparaturowy, wyposażony w 4 antystatyczne, podwójne kota z hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej ścianie panel elektryczny z możliwością podłączenia 6 urządzeń. Wymiary wózka w mm (w x h x d): 830 x 1474 x 730. Półka o wymiarach: 630 x 25 x 510, Półka z zamykaną na klucz szufladą Uchwyt na kamerę endoskopową Uchwyt na monitor | Tak |  |
| Pistolet czyszczący, do płukania lub suszenia instrumentów, z kompletem nasadek – 1szt. |

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria (w tym wymienione wyżej), bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

Zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia.

Oświadczamy, że przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

……………………….                                               ………………………………………………

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)