Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis parametrów technicznych

Kolonoskop – 1 zestaw

| Lp. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilny z procesorem wideo Olympus model CV-145, CV-180 | Tak |  |
| 2. | Przetwornik CCD Kolor | Tak |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu – 12,8 mm | Tak |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna sondy – 12,8 mm | Tak |  |
| 5. | Średnica kanału roboczego – 3,7 mm | Tak |  |
| 6. | Głębia ostrości w zakresie : od 3 mm do 100 mm | Tak |  |
| 7. | Zakres zginania końcówki endoskopu góra/dół: 180o/180o, | Tak |  |
| 8. | Zakres zginania końcówki endoskopu lewo/prawo: 160o/160o | Tak |  |
| 9. | Pole widzenia - 140o | Tak |  |
| 10. | Długość sondy roboczej: 1680 mm | Tak |  |
| 11. | Cztery programowalne przyciski | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria (w tym wymienione wyżej), bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

Zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia.

Oświadczamy, że przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

……………………….                                               ………………………………………………

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)