Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis parametrów technicznych

Laparoskop wysokiej rozdzielczości wraz z osprzętem

| Lp. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Monitor medyczny LCD 2D/3D – 1 szt |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080, Format 16:9 | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu 32” | Tak |  |
|  | Złącza sygnałowe 3GSDI, DVI | Tak |  |
|  | System wyświetlania 3D: pasywny z polaryzacją kołową. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji na ramieniu wózka aparaturowego | Tak |  |
| 6. | Wyposażony w niezbędne okablowanie zasilające i przewody połączeniowe | Tak |  |
| II | Procesor obrazu – 1 szt | Tak |  |
|  | Pracujący w systemie HDTV 1920x1080i lub 1080p | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | Tak |  |
|  | Wyjścia analogowe RGB, Y/C | Tak |  |
|  | Wyjścia cyfrowe HDSDI, SDI, DVI | Tak |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer o rozdzielczości SD oraz rozdzielczości HD wyposażonymi w 1 chip CCD lub 3 chipy CCD | Tak |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami SD lub HD w tym wielochipowymi | Tak |  |
|  | Współpraca z endoskopami giętkimi w tym duodenoskopem, gastroskopem | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, uruchamiana za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub z panelu przedniego procesora obrazu, do pamięci wewnętrznej procesora lub podłączonego poprzez gniazdo USB nośnika pamięci. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu sekwencji wideo za pomocą zewnętrznej nagrywarki wideo. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 20 użytkowników. | Tak |  |
|  | Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła | Tak |  |
|  | Wyposażony w funkcję mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery i wideolaparoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość stopniowego, cyfrowego powiększenia wyświetlanego obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania wybranych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideolaparoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | Tak |  |
|  | Możliwość stopniowego, cyfrowego wzmocnienia wyświetlanych struktur i ich krawędzi | Tak |  |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kompatybilnego miksera sygnału 3D | Tak |  |
|  | Wyposażony w klawiaturę do wpisywania danych pacjenta i modyfikacji ustawień procesora obrazu | Tak |  |
|  | Wymagana kompatybilność z posiadanymi przez zamawiającego wideolaparoskopami oraz głowicą kamery laparoskopowej marki Olympus. | Tak |  |
| III | Źródło światła - 1 szt | Tak |  |
|  | Moc źródła światła 300 W ksenonowe | Tak |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna regulacja jasności światła | Tak |  |
|  | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | Tak |  |
|  | Miernik czasu pracy żarówki min 500h | Tak |  |
|  | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego | Tak |  |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia endoskopów giętkich w tym duodenoskopu, gastroskopu | Tak |  |
|  | Współpraca z kompatybilnym mikserem sygnału 3D | Tak |  |
| IV | Wideolaparoskop wysokiej rozdzielczości – 2 szt | Tak |  |
|  | Kąt patrzenia 0 stopni | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna 10 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 325 mm | Tak |  |
|  | Funkcja zapobiegania parowaniu - podgrzewana część dystalnawideolaparoskopu | Tak |  |
|  | Brak konieczności regulacji ostrości tzw. FocusFree | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym | Tak |  |
|  | 2 przetworniki CCD o rozdzielczości HDTV w części dystalnejwideolaparoskopu. Format obrazu 16:9 | Tak |  |
|  | 3 programowalne przyciski funkcyjne | Tak |  |
|  | Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym wideolaparoskopu | Tak |  |
|  | W zestawie kontener do sterylizacji | Tak |  |
| V | Insuflator wysokoprzepływowy – 1 szt | Tak |  |
|  | Ciśnienie gazu 3-25 mmHg | Tak |  |
|  | Przepływ gazu do 45 l/min | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu | Tak |  |
|  | 2 tryby insuflacji: normalny 3-25mmHg i małych przestrzeni 3-15mmHg | Tak |  |
|  | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | Tak |  |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | Tak |  |
|  | Dreny na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dreny do insuflacji 2 szt, dreny do oddymiania 2szt; przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 - 1 szt. Na wyposażeniu sterylne filtry 10 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | Tak |  |
| VI | Pompa ssąco-płucząca z akcesoriami - 1 szt | Tak |  |
|  | Pompa rolkowa o wydajności płukania/ssania 1,8 l/min, ssanie 50-60 kPa | Tak |  |
|  | Możliwość niezależnego uruchomienia toru ssania i toru płukania | Tak |  |
|  | Filtr do pompy – 1 szt | Tak |  |
|  | Dren do odsysania, wielorazowy – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Dren do płukania, wielorazowy, możliwość jednoczesnego podłączenia 2 worków z płynem płuczącym – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Dren łączący pompę i pojemnik na odessane płyny – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Uchwyt do słoja na odessane płyny oraz 2 słoje na odessane płyny – po 2szt | Tak |  |
| VII | Wózek aparaturowy – 1 szt | Tak |  |
|  | Posiadający wbudowany transformator separujący | Tak |  |
|  | Posiadający ramię na monitor LCD | Tak |  |
|  | Posiadający półkę i uchwyt na butlę CO2 | Tak |  |
|  | 4 półki na aparaturę | Tak |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka, w tym 2 kółka z hamulcem (po jednym z przodu i z tyłu) | Tak |  |
|  | Posiadający ramię na płyny z regulowaną wysokością | Tak |  |
|  | Posiadający centralnie ulokowany przycisk włączania/wyłączania zasilania aparatury ustawionej na wózku | Tak |  |
| VIII | Nagrywarka medyczna HD – 1 szt | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć lub sekwencji wideo na wbudowany dysk twardy (320 GB), zewnętrzny nośnik pamięci, dysk sieciowy | Tak |  |
|  | Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Wejście sygnałowe: DVI, HDSDI, S-VIDEO, Composite | Tak |  |
|  | Wyjście sygnałowe: DVI | Tak |  |
|  | Formaty wideo: H.264/MPEG-4 (1080p/i, 720p, NTSC, PAL | Tak |  |
|  | Formaty zdjęć: JPG, BMP, TIFF, DICOM | Tak |  |
|  | Gniazdo RJ45 10/100/1000 Ethernet | Tak |  |
| IX | Platforma elektrochirurgiczna do cięcia, koagulacji i termofuzji tkanekmiękkich– 1 szt | Tak |  |
|  | Platforma elektrochirurgiczna posiadająca możliwość aplikacji energii monopolarnej w tym cięcia i koagulacji; bipolarnej w tym cięcia i koagulacji; ultradźwiękowej do jednoczesnego cięcia i koagulacji; hybrydowej ultradźwiękowo bipolarnej do jednoczesnego cięcia i koagulacji z system zamykania naczyń do 7 mm włącznie. | Tak |  |
|  | Urządzenie pracujące w technologii ciągłego pomiaru oporności tkanki, co pozwala na optymalne dobranie parametrów pracy | Tak |  |
|  | 2 wejścia monopolarne, 2 wejścia bipolarne (w tym 1 uniwersalne do obsługi dedykowanych narzędzi do zaawansowanej koagulacji), 1 wejście ultradźwiękowe, 1 wejście ultradźwiękowo bipolarne | Tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W | Tak |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej max 120W | Tak |  |
|  | Koagulacja typu spray max 120W | Tak |  |
|  | Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | Tak |  |
|  | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W | Tak |  |
|  | Współpraca z jednorazowymi narzędziami hybrydowymi integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednego narzędzia roboczego, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie tkanek miękkich. Możliwość zamykania naczyń do 7 mm włącznie. | Tak |  |
|  | Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w rękojeści narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: ‘zamykanie i cięcie’(seal&cut) i ‘zamykanie’ (seal) | Tak |  |
|  | W trybie pracy ‘zamykanie’(seal) - funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu koagulacji. | Tak |  |
|  | Gniazdo do podłączenia elektrody biernej pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | Tak |  |
|  | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej elektrody biernej pacjenta | Tak |  |
|  | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | Tak |  |
|  | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością regulacji natężenia dźwięku | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur | Tak |  |
|  | Platforma wyposażona w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | Tak |  |
|  | Wyposażenie wymagane: Jednorazowe narzędzia do termofuzji i cięcia tkanek miękkich, w tym naczyń do 7 mm włącznie, wyposażone w dwa przyciski: ‘zamykanie i cięcie’(seal&cut) i ‘zamykanie’ (seal). Długości robocza narzędzia 35 cm, średnica narzędzia 5 mm, uchwyt pistoletowy – 10 szt Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik piezoelektryczny - 2 szt. Włącznik nożny dwuprzyciskowy aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego – 1 szt. Elektroda bierna wraz z przewodem, wielorazowego użytku – 4 szt - Niezbędne przewodyzasilające i połączeniowe | Tak |  |
| X | Instrumentarium laparoskopowe wielorazowego użytku | Tak |  |
|  | Trzyczęściowe narzędzie składające się z płaszcza, rączki oraz wkładu. Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem – 3 szt | Tak |  |
|  | Trzyczęściowe narzędzie składające się z płaszcza, rączki oraz wkładu. Kleszczyki mocno chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 26 mm, rączka z zamkiem – 2 szt | Tak |  |
|  | Trzyczęściowe narzędzie składające się z płaszcza, rączki oraz wkładu. Kleszczyki preparacyjne, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21 mm, rączka bez zamka – 3 szt | Tak |  |
|  | Trzyczęściowe narzędzie składające się z płaszcza, rączki oraz wkładu. Kleszczyki chwytające typu Babcock, średnica 10 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 53 mm, rączka bez zamka – 2 szt | Tak |  |
|  | Imadło laparoskopoweśrednica 5 mm, długość 330mm, uchwyt w lininarzedzia. PrzyłaczeLuer-lock do mycia tubusa. Raczka z zamkiem – 2 szt | Tak |  |
|  | Elektroda hakowa monopolarna, średnica 5 mm, długość 330 mm – 3 szt. | Tak |  |
|  | Przewody monopolarne do oferowanych narzędzi, długość 3,5 m – 4 szt | Tak |  |
|  | Tuba trokara 13x80 mm, z nierozbieralnym zaworem, zdejmowana głowica bezkuklowa – 2 szt | Tak |  |
|  | Ostrze trokara 13x80 mm, trójgraniec – 2 szt | Tak |  |
|  | Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem, zdejmowana głowica bezkulkowa, kaniula gwintowana – 4 szt | Tak |  |
|  | Ostrze trokara 11x80 mm, trójgraniec – 2 szt | Tak |  |
|  | Tuba trokara, średnica 5.5 mm, długość robocza 80 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula gwintowana – 6 szt | Tak |  |
|  | Ostrze trokara 5.5x80 mm, trójgraniec – 4szt | Tak |  |
|  | Tuba redukcyjna, 13/11-5,5 mm – 4 szt | Tak |  |
|  | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokara 13 mm – 2 szt | Tak |  |
|  | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokara 11 mm – 4 szt | Tak |  |
|  | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokara 5,5 mm mm – 8 szt | Tak |  |
|  | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokara 5,5 mm – 6 szt | Tak |  |
|  | Uchwyt ssąco-płuczący z wymienialnym wkładem, kanał ssący o średnicy 5 mm, sterowanie za pomocą dźwigni kodowanych kolorystycznie, czerwony – ssanie, niebieski – płukanie, uchwyt kompatybilny z oferowanymi tubami ssąco-płuczącymi – 2 szt | Tak |  |
|  | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm, długości roboczej360 mm, z otworami na końcu – 2 szt | Tak |  |
|  | Zapasowy wkład do uchwytu ssąco-płuczącego, kanał ssący o średnicy 5 mm – 2 szt | Tak |  |
|  | Kontener z pokrywą z tworzywa sztucznego i matą silikonową, do sterylizacji oferowanego instrumentarium laparoskopowego, wyposażony we wkład do utrzymywania narzędzi – 2 sztuki | Tak |  |
| XI | Zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego | Tak |  |
|  | Wideoduodenoskop– 1 szt | Tak |  |
|  | Średnica kanału - 4,2 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy 11,3 | Tak |  |
|  | Średnica końcówki: 13,7 mm | Tak |  |
|  | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe - 4 | Tak |  |
|  | Długość robocza sondy 1240 mm | Tak |  |
|  | Odchylenie końcówki: Góra/dół: 120o/90o Lewo/Prawo: 90o/110o | Tak |  |
|  | Pole widzenia 100o | Tak |  |
|  | Kąt nachylenia optyki – 5o | Tak |  |
|  | Głębia ostrości 5-60 mm | Tak |  |
|  | System podwójnego blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu, umożliwiający wymianę narzędzia bez konieczności zmiany położenia prowadnicy w drogach żółciowych. | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak |  |
|  | Przewód do podłączenia do procesora obrazu | Tak |  |
| XII | Wideogastroskop zabiegowy HDTV – 1 szt | Tak |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego - 3,7 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika - 10,9 mm | Tak |  |
|  | Średnica końcówki endoskopu - 10,0 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości: 2-100 mm | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji 140 stopni | Tak |  |
|  | Kąty zginania końcówki Góra 210o, Dół 90o, Lewo 100o, Prawo 100o | Tak |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 szt | Tak |  |
|  | Kanał Water Jet , | Tak |  |
|  | Długość robocza - 1030 mm | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak |  |
|  | Zawory biopsyjne – 50 szt. | Tak |  |
|  | Zawór woda-powietrze – 3 szt. | Tak |  |
|  | Zawór ssący – 3 szt. | Tak |  |
|  | Żarówka do ksenonowego źródła światła 300W – 1 szt | Tak |  |
| XIII | Pompa WaterJet– 1 szt | Tak |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, endosonografy | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | Tak |  |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | Tak |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego | Tak |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | Tak |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy. | Tak |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ: 700-750 ml/min dla kanału roboczego, ~ 230 ml/min dla kanału pomocniczego | Tak |  |
|  | Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | Tak |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą | Tak |  |
|  | Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym: szer.: 200 mm, wys.: 173 mm, głęb.: 385 | Tak |  |
|  | W zestawie komplet sterylnych drenów - 10 szt z przyłączem luer-lock. | Tak |  |
|  | Waga - 4 kg z pustym zbiornikiem | Tak |  |
| XIV | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA ENDOSKOPÓW – 1 szt | Tak |  |
|  | Urządzenie medyczne | Tak |  |
|  | 4 kółka w tym dwa obrotowe | Tak |  |
|  | Dwa kółka z hamulcami | Tak |  |
|  | 3 tace z wyprofilowane/dostosowane do kształtu endoskopów | Tak |  |
|  | Przeźroczyste pokrywy tac | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania kolorami tac brudnych i czystych | Tak |  |
| XV | Narzędzia endoskopowe | Tak |  |
|  | Prowadnica jednorazowego, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoka hydrofilna o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w Opakowaniu – 120 szt | Tak |  |
|  | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; końcówka standardowa; średnica platynowej końcówki dystalnej 4 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; - 30 szt | Tak |  |
|  | trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnice, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystanej 3mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 30mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje sie system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem MH-263 (sprzedawany oddzielnie); maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm).- 10 szt | Tak |  |
|  | Rękojeść typu do papillotomów (wielorazowego użytku) - 2 szt. | Tak |  |
|  | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRAGŁEJ IGIEŁKI długości 4 mm (wielorazowego użytku) - długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm;- 10 szt | Tak |  |
|  | jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15mm, 18mm, 20,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężana końcówkę ułatwiająca przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczająca światła osłonka na balon; 1 sztuka w opakowaniu – 80 szt | Tak |  |
|  | jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczająca światła osłonka na balon; 1 sztuka w opakowaniu – 20 szt | Tak |  |
|  | Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka TWARDY - 1 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 10 szt | Tak |  |
|  | jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcje rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem (sprzedawany oddzielnie) dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu – 3 szt | Tak |  |
|  | jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje sie specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada funkcje rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem (sprzedawany oddzielnie); dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu – 2 szt | Tak |  |
|  | Uchwyt do litotryptora mechanicznego wielorazowego użytku – 1 szt | Tak |  |
|  | Litotryptor AWARYJNY mechaniczny (wielorazowego użytku), zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, całkowita długość narzędzia 90 cm; Zestaw: 1 osłonka metalowa (zwojowa) i 1 rękojeść – 1 szt | Tak |  |
|  | Szczypce chwytające wielorazowego użytku (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczeki aligatora z zębem szczura; posiada funkcje rotacji; szerokość otwarcia ramion 6,9mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1800mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; 1 sztuka w opakowaniu – 2 szt | Tak |  |
|  | Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (wielorazowego użytku); element konwencjonalnego zestawu do protezowania ; długość robocza 1600mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr; 1 sztuka w opakowaniu – 2 szt | Tak |  |
|  | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5Fr, WSTEPNIE ZŁOZONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr; 1 sztuka w opakowaniu – 10 szt | Tak |  |
|  | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr, WSTEPNIE ZŁOZONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550m, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 10Fr; 1 sztuka w opakowaniu – 10 szt | Tak |  |
|  | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosia 0,14mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnica 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; 1 sztuka w opakowaniu – 20 szt | Tak |  |
|  | Szczypce biopsyjne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igła, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm, długość narzędzia 230 cm, 5 sz. w opakowaniu – 2 op | Tak |  |
|  | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulka (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm – 10 szt | Tak |  |
|  | szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igła mocująca; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. – 1 op | Tak |  |
|  | jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotacje 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem – 5 op | Tak |  |
|  | KLIPSOWNICA WIELORAZOWA JEDNOELEMENTOWA Narzędzie z funkcja rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; autoklawowalna, opakowanie - 1 sztuka – 1 szt | Tak |  |
|  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, długie, kat rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 9 mm, 40 sz. w opakowaniu – 1 op | Tak |  |
|  | jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do obstrzykiwania i hemostazy; posiada usztywniona osłonkę zabezpieczająca przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 5mm, średnica igły 23G; kat ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach – 6 op | Tak |  |
|  | prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość miedzy listkami 50mm; 60mm; 70mm; 80mm; 100mm; 120mm; 140mm; 160mm; 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu – 20 szt do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
|  | prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość miedzy listkami 50mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 140mm; 150mm; 160mm; 180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia – 50 szt do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
|  | PROTEZA TRZUSTKOWA S-kształtna, 8,5Fr, dł. 6cm; 8cm; 10; 12cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm – 20 szt do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |
|  | PROTEZA TRZUSTKOWA, S-kształtna, 10Fr, dł. 6cm; 8cm; 10cm; 12cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm – 10 szt do wyboru przez zamawiającego | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria (w tym wymienione wyżej), bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

Zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia.

Oświadczamy, że przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

……………………….                                               ………………………………………………

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego   przedstawiciela Wykonawcy)

Parametry techniczne elektrod do termoablacji i termoresekcji

| Lp. | Parametry / Warunek |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością zastosowania do ablacji In vivo guzów wątroby w zestawie z elektrodą bierną | 10 kompletów |
| 1.1 | Elektroda rozgałęziana, rozwijana w tkankach, liczba czynnych rozgałęzień ≥ 4 |  |
| 1.2 | Możliwość regulacji długości czynnych rozgałęzień |  |
| 1.3 | Maksymalna średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji elektrody ≥ 4cm |  |
| 1.4 | Możliwość infuzji roztworu soli fizjologicznej do tkanek przez końce czynnych rozgałęzień |  |
| 1.5 | Stały, minimum czteropunktowy pomiar temperatury tkanki podczas wykonywania ablacji |  |
| 1.6 | Zakres kontroli temperatury, co najmniej 15-125 o C |  |
| 1.7 | Regulacja maksymalnej mocy prądu wyjściowego, co najmniej w zakresie 1-250 W |  |
| 1.8 | Regulacja czasu trwania ablacji |  |
| 1.9 | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji |  |
| 1.10 | Wskaźnik bieżącej kontroli rzeczywistej mocy wyjściowej |  |
| 1.11 | Program do ablacji toru wkłucia elektrody ablacyjnej |  |
| 2 | Elektroda jednobiegunowa z możliwością zastosowania do ablacji In vivo guzów wątroby w zestawie z elektrodą bierną | 15 kompletów |
| 2.1 | Elektroda rozgałęziana, rozwijana w tkankach, liczba czynnych rozgałęzień ≥ 8 |  |
| 2.2 | Możliwość regulacji długości czynnych rozgałęzień |  |
| 2.3 | Maksymalna średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji elektrody ≥ 7cm |  |
| 2.4 | Możliwość infuzji roztworu soli fizjologicznej do tkanek przez końce czynnych rozgałęzień |  |
| 2.5 | Stały, minimum czteropunktowy pomiar temperatury tkanki podczas wykonywania ablacji |  |
| 2.6 | Zakres temperatury, co najmniej 15-125 o C |  |
| 2.7 | Regulacja maksymalnej mocy prądu wyjściowego, co najmniej w zakresie 1-250 W |  |
| 2.8 | Regulacja czasu trwania ablacji |  |
| 2.9 | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji |  |
| 2.10 | Wskaźnik bieżącej kontroli rzeczywistej mocy wyjściowej |  |
| 2.11 | Program do ablacji toru wkłucia elektrody ablacyjnej |  |
| 3 | Elektroda dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby | 5 sztuk |
| 3.1 | Elektroda dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod |  |
| 3.2 | System automatycznego rozpoznawania skutecznego wykonania koagulacji tkanek w zadanym obszarze |  |
| 3.3 | Elektroda do zastosowania w otwartym polu operacyjnym |  |
| 4 | Elektroda dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby w trybie laparoskopowym | 5 sztuk |
|  | Elektroda dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod |  |
|  | System automatycznego rozpoznawania skutecznego wykonania koagulacji tkanek w zadanym obszarze |  |

…………………….                                               ………………………………………………

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego   przedstawiciela Wykonawcy)