SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 tel.: /22/318-63-59 ; fax.: /22/318-63-41 Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl NIP 521-293-24-55

Nr sprawy 18/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe”

I. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy.

2.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych 
z modernizacją systemu grzewczego w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego” w zakresie:

-  budowy węzła cieplnego z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,

-  budowy rezerwowej kotłowni olejowej

- W zakres prac wchodzą między innymi następujące roboty budowlano–montażowe:

  - budowlane: rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe,

  - sanitarne (instalacje wewnętrzne wodno - kanalizacyjne, CO, CWU, CT, wentylacja),

  - elektryczne (instalacje wewnętrzne w pełnym zakresie)

  - instalacje strukturalne, w tym instalacja sygnalizacji pożaru

- Roboty będą wykonane na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

- projekt budowlany – technologia,

- projekt budowlano – wykonawczy – branża sanitarna - węzeł,

- projekt wykonawczy – branża sanitarna - kotłownia,

- projekt wykonawczy – branża architektoniczno-konstrukcyjna,

- projekt budowlano – wykonawczy – branża elektryczna,

- projekt wykonawczy – branża elektryczna

- W porównaniu z przedmiarem robót dołączonym do niniejszej specyfikacji, oferent powinien dodatkowo uwzględnić przegląd i czyszczenie komina oraz wkładu kominowego - przed podłączeniem kotła olejowego, a także naprawę konstrukcji murowej komina.

- Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia. Ewentualna wizja lokalna powinna odbyć się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Osobą upoważniona do kontaktów w sprawie zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia jest Pan Jerzy Waszkiewicz ,  telefon 604 588 399.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót z uwzględnieniem prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym oraz złoży plan BiOZ. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram robót będzie stanowił załącznik do umowy.

- Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wszystkie zdemontowane elementy wyposażenia kotłowni i węzła cieplnego. Sposób demontażu i jego zakres należy uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco.

- Ze względu na wykonywanie robót w czynnym obiekcie szpitalnym w harmonogramie robót, o którym mowa w ust. 6,  należy uwzględnić podział zadania na dwa etapy:

  - Etap I: Wykonanie węzła cieplnego oraz jego przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Veolia Energia Warszawa S.A., za pośrednictwem przyłącza, które będzie zaprojektowane i wykonane przez wyżej wymienioną firmę.

  - Etap II: Wykonanie rezerwowej kotłowni olejowej.

- Terminy realizacji poszczególnych etapów:

  - Etap I: do 31.08.2015 r.

  - Etap II: maksymalnie do 30.10.2015 r.

- Wykonanie całego zamówienia – maksymalnie do 30.10.2015 r. Wykonawca dla etapu II zobowiązany jest zaoferować jeden z terminów zakończenia etapu II wskazany 
w rozdziale XIX pkt II SIWZ.

- Ze względu na wykonywanie robót w czasie normalnej pracy Szpitala, roboty wymagające wejścia do pomieszczeń innych niż aktualne pomieszczenia kotłowni, muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym co do miejsca i czasu.

- Realizację zadania  należy tak zaplanować, aby Szpital nie został pozbawiony dostaw ciepła.

- Podczas realizacji etapu II nie powinno wykonywać się żadnych robót w pomieszczeniach zmodernizowanych w I etapie.

- Wszelkie konieczne odstępstwa od zakresu robót określonych dokumentacją projektową należy uzgodnić w protokóle konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe mogą być wycenione tylko w oparciu o składniki cenotwórcze przyjęte 
w ofercie.

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń magazynowych ani socjalnych. Odpady budowlane muszą być na bieżąco usuwane z terenu Szpitala.

- Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją, normami, obowiązującymi przepisami (szczególnie dotyczącymi realizacji w obiektach służby zdrowia) i wskazówkami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zapewnienie odpowiedniego poziomu czystości prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy, książkę obmiarów oraz przedłożyć Zamawiającemu (opracowane w języku polskim) certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczno – ruchową zainstalowanych urządzeń i aparatury, instrukcje obsługi, świadectwa odbiorów, protokoły niezbędnych pomiarów oraz opracować we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą, którą składa wraz ze zgłoszeniem wykonanych robót do odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach technicznych i urzędowych.

- Roboty powinny być wykonywane pod kierownictwem osób uprawnionych, to jest posiadających uprawnienia budowlane i aktualną przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa.

- Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców, lecz roboty objęte przedmiarem dotyczącym robót sanitarnych - w zakresie robót montażowych w kotłowni i węźle cieplnym (pozycje 1.2 i 2.2 przedmiaru robot sanitarnych) Wykonawca musi wykonać siłami własnymi.

- Na żądanie Zamawiającego wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów dokumentów, o  których jest mowa w pkt. 18.

- Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

- Oryginały dokumentacji technicznej dostępne są do wglądu w Biurze Obsługi Technicznej.

- Użycie w dokumentacji nazw producentów lub dostawców należy traktować jako wskazanie parametrów technicznych jakie powinny posiadać urządzenia lub materiały. Zamawiający dopuszcza dobór urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W takim przypadku należy podać markę (nazwę) oferowanych materiałów lub urządzeń. Zastosowanie urządzeń lub materiałów nie równoważnych spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Użycie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych obliguje Wykonawcę do ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych zastosowanych materiałów i technologii. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w obowiązujących normach, kartach katalogowych, Aprobatach Technicznych, Certyfikatach itp.

- Zamówienie zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, wykonanym w oparciu o faktyczną ilość wykonanych i odebranych robót oraz składniki cenotwórcze podane w ofercie - zgodnie z zasadami podanymi w projekcie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej, wystawionej na podstawie podpisanego przez obie Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.10.2015 roku.

  - Etap I: do 31.08.2015 r.

  - Etap II: maksymalnie do  30.10.2015 r.

Termin zakończenia etapu II stanowi kryterium oceny ofert, o którym jest mowa w rozdziale XIX SIWZ.

IV. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Roboty objęte przedmiarem dotyczącym robót sanitarnych - w zakresie robót montażowych 
w kotłowni i węźle cieplnym (pozycje 1.2 i 2.2 przedmiaru robot sanitarnych) Wykonawca musi wykonać siłami własnymi.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 lit a) ustawy Pzp, znajdują się w załączniku nr 6 i 8 do SIWZ.

Wymagania, o których mowa powyżej stanowią jedynie przykładowe zapisy, które muszą pojawić się w umowie o podwykonawstwo. Wykonawca może wprowadzać własne postanowienia do umowy o podwykonawstwo pod warunkiem, iż będą one zawierać postanowienia zawarte w załącznikach nr 6 i 8 do SIWZ i nie będą pozostawać z nimi 
w sprzeczności.

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
      złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
      oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
      ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
      wykonał najważniejsze roboty budowlane polegające na:

    - wykonaniu przynajmniej jednej kotłowni o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł netto i jednego węzła cieplnego o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł netto,

albo

    - wykonaniu dwóch kotłowni o sumarycznej wartości nie mniejszej niż 800.000 zł netto.

3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
                 złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
                 oraz  wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
                 min. 800.000,00 zł

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty ofertowe

Dokumenty składające się na treść oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej dla każdej z branż, wypełnione zgodnie 
z przedmiarami i specyfikacją warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumenty potwierdzające umocowanie Wykonawcy:

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one 
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wypełniony wykaz robót budowlanych wykonanych w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju i  wartości, daty i  miejsca wykonania oraz z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w  sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończone tj. najważniejsze roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej jednej kotłowni o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł netto i jednego węzła cieplnego o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł netto, albo wykonaniu dwóch kotłowni o sumarycznej wartości nie mniejszej niż 800.000 zł netto.

Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych robót budowalnych wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 800.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty na potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
– załącznik nr 7 do SIWZ.

Pozostałe dokumenty:

- Dowód wniesienia wadium.

UWAGA !!!

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

1)	ust.9-10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8-11  niniejszego rozdziału SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- solidarnej odpowiedzialności

Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

a)	w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

b)	potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy (z wyłączeniem warunku określonego w Roz. IX ust. 3) wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,

c)	oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

d)	wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

e)	wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,

f)	spełnienie warunku o którym jest mowa w Roz. IX ust. 3 dotyczy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

UWAGA!

Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduję trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie, faksem i drogą elektroniczną (via adres email).

- Każdy faks, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub wiadomości email.

- Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

- Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na                faks /22/ 318-63-41 lub adres email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl.

- Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

od spraw formalno – prawnych:    Jerzy Solecki

tel. /22/318-63-13, faks /22/ 318-63-41

email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1435

XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

- Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

- Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W sytuacji , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W sytuacji o której mowa w pkt. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- W sytuacji o której mowa w pkt. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

20.000,00  zł

Wadium płatne do dnia składania ofert na konto w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta 74 1020 1042 0000 8302 0276 1179  (liczy się data wpływu na ww. konto) Do potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopie dokumentu w ofercie.

Forma wpłaty wadium

1. Wadium może być wnoszone w:

a)	pieniądzu,

b)		poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)		poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014r., poz. 1804).

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał właściwego dokumentu należy złożyć w sekretariacie pok. 215 w budynku administracyjnym Szpitala Czerniakowskiego do dnia składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.

Jeżeli wadium wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.

2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką 
i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez konsorcjum.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej o której jest mowa w pkt. 4.

- Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem         „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

- Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

- Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe” - sprawa nr 18/2015”.

(określić ile stron znajduje się w kopercie).

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 09-06-2015 r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat).

- Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 
i nazwą postępowania którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 09-06-2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 120. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena (wynagrodzenie kosztorysowe) musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym, obliczona na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT powinien opracować kosztorysy ofertowe wg. cen netto oraz wyliczyć należny podatek dla całości zadania (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z 2011 r.  nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

- Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dla robót budowlanych.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert

## Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu 
z postępowania,

- nie podlegają odrzuceniu.

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

I. Cena brutto oferty - 92%

Ilość punktów w kryterium „Cena brutto oferty” będzie wyliczana według wzoru:

# C min

C = ────────────── X 92

## C n

#### C – liczba punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto oferty.

C min – najniższa cena brutto spośród oferowanych.

C n – cena brutto badanej oferty.

Liczba punktów „C” zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

Maksymalna liczba punktów „C”, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium to: 92 pkt.

- Termin zakończenia etapu II  – 8%

Oferta otrzyma liczbę punktów „T”. Maksymalna liczba punktów „T” wynosi 8.

Gdzie:

T – liczba punktów badanej oferty w kryterium Termin zakończenia etapu II.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego terminu wybranego z niżej wymienionych terminów zakończenia terminu etapu II, za który oferta otrzyma przyporządkowaną liczbę punktów tj.:

- do 06.10.2015 r. – T	=    8 pkt

- do 14.10.2015 r. – T	=    6 pkt

- do 22.10.2015 r. – T	=    4 pkt

- do 30.10.2015 r. – T	=    2 pkt

W przypadku zaoferowania terminu zakończenia etapu II innego niż wskazany powyżej oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

III. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ostatecznych stanowiącą sumę punktów ww. kryteriach, tj.:

W = C+T

gdzie:

#### C – ilość punktów danej oferty w kryterium Cena brutto oferty

#### T – ilość punktów danej oferty w kryterium Termin zakończenia etapu II.

W – ostateczna ilość punktów danej oferty

Liczba punktów „W” zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów „W”, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

#### 1.	Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

- czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2.	Komisja Przetargowa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie składani ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale X SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie , że prawidłowo wpisana jest cena liczbą.

4.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:

  - błędnie obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

  - błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazana w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń zgodnie z formułą określoną w pkt XVIII SIWZ).

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelki oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

5.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

6.	O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 4 jest zobowiązany wyrazić zgodę na poprawnie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

7.	W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Formalności , które zostaną dopełnione po wyborze oferty

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)	o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia.

oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu  podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej  brutto.

1.   Zabezpieczenie zostanie wniesione w  formie:

a)	w pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych ;

c)	gwarancjach bankowych ;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych ;

e)	poręczeniach    udzielanych przez podmioty , o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014,  poz. 1804 z późn. zm.) ;

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie, niż wymienione powyżej.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta

74 1020 1042 0000 8302 0276 1179

3.		Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4.	Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w  niniejszej SIWZ na cały okres realizacji umowy.

5. 	Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w  niniejszej SIWZ.

6.   	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.	Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad to zwrotowi  podlega  pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

8.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
            wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
            pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
            pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXIV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia , które będą wprowadzone do umowy

Obowiązki Stron określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduję zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tj.:

- wydłużenie gwarancji,

- każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów    wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności związaną z rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i materiałowymi) z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego celu i charakteru,

- zmianę terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w przypadku:

    - wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i nie są one zawinione po stronie Wykonawcy, na przykład: w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówienia dodatkowego,

    - wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany - wywołanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy,

    - wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie wynikającej z winy Wykonawcy,

    - zmiany terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w wyniku zaistnienia okoliczności będących następstwem siły wyższej,

    - gdy zmiana w sposób obiektywny jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego, które poparte są interesem publicznym,

    - w przypadku wystąpienia robót zamiennych, których czas wykonania jest dłuższy w stosunku do robót podlegających zamianie.

- zmianę osoby pełniącej funkcje kierownika budowy z zachowaniem wymagań określonych w postępowaniu,

- zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia - zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym - lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia.

- w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia podwykonawców do zobowiązania. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców 
i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.

- rozszerzenia dokumentacji projektowej o roboty dodatkowe, których konieczność wykonania została stwierdzona przez przedstawicieli Stron w drodze protokołu konieczności,

- wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego – zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - wykonania przedmiotu umowy.

- rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego - zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - wykonania przedmiotu umowy i odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- ewentualne roboty nieprzewidziane dokumentacją (w tym roboty zamienne, dodatkowe i zamówienia dodatkowe), które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy, będą wycenione odrębnie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania wg § 5 ust. 3 - w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

XXV. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

XXVI. Potwierdzenie pobrania lub otrzymania SIWZ

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający, żąda potwierdzenia pobrania ze strony internetowej Zamawiającego lub otrzymania niniejszej SIWZ na nr fax. 
/22/ 318-63-41,lub adres email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl z podanie pełnej nazwy Wykonawcy, dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem fax lub email.

Załącznik nr 1 		–	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 		–	Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 		– 	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4			- 	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 		- 	Wykaz wykonanych robót budowalnych

Załącznik nr 6 		-           Projekt Umowy

Załącznik nr 7 		- 	Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do grupy
                        kapitałowej.

Załącznik nr 8 		-	Wzór umowy z podwykonawcą

Załącznik nr 9 		-	Dokumentacja projektowa i techniczna

Podpisy Komisji Przetargowej:

- ……………………………….		Aneta Gomółka - Siembora

- ……………………………….		Mirosław Łoniewski

- ……………………………….		Andrzej Damulis

- ……………………………….		Tadeusz Tutka

- ……………………………….		Agnieszka Morgaś-Tarnowska

- ……………………………….		Ryszard Żuchowski

- ………………………………	 	Jerzy Solecki

Zatwierdził w dniu:

.....................................................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................

Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….……………						fax.: ………..................

adres email: ………………………………………………………………………………….

Zgłaszamy swój udział w przetargu nieograniczonym na :

„Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe”

sprawa nr 18/2015

      - Oferujemy wykonanie roboty budowlanej, będącej przedmiotem zamówienia za cenę brutto ………………………..…… zł. (słownie: …………………… ………………………………………..….….....) w tym  podatek od towarów i usług VAT ………%.

      - Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Na wykonane prace udzielamy (podać minimum 36 miesięcy) ............................ miesięcy gwarancji od daty ostatecznego odbioru robót.

      - Deklarujemy wykonanie prac objętych zamówieniem dla Etapu I w terminie do 31.08.2015 roku oraz dla Etapu II w terminie do: ……………………….. (podać zgodnie z rozdziałem XIX pkt II SIWZ).

      - Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

      - Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

      - Robotę budowlaną objętą zamówieniem wykonamy: siłami własnymi / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).

      - Do niniejszej oferty załączamy:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................., dnia ...............................

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 2 do SIWZ

### INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy i nazwa (firma) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy |
| --- | --- |

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia  siłami własnymi Wykonawcy, jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania na „Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe” – sprawa nr 18/2015  oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

w zakresie braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania na „Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe” – sprawa nr 18/2015 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

Numer telefonu:        .....................................................................................................

Numer teleksu / fax.: .....................................................................................................

| Zamawiający (nazwa, adres) | Nazwa zamówienia | Rodzaj robót budowlanych (krótka charakterystyka potwierdzająca spełnienie warunku określonego SIWZ) | Wartość netto części zamówienia za jaką wykonawca był odpowiedzialny (np. jako podwykonawca lub członek konsorcjum itp.) | Wartość netto zamówienia | Miejsce wykonania robót budowlanych | Data wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.......................................................................

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt umowy nr ......../2015

W dniu …....-…….-...........r. pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Warszawie (00-739)  przy ul. Stępińskiej 19/25, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033547, NIP: 521-293-24-55, Regon 011026815

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Romana Nojszewskiego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

......................., z siedzibą w .................... (....-.........) przy ul.................., wpisanym do ....................... reprezentowaną przez:

........................... – ........................,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 18/2015), zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano – montażowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej” – roboty budowlano–montażowe; w zakresie określonym w zamówieniu (SIWZ), dokumentacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym.

- Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonane zostaną w następujący sposób:

  - Etap I: Wykonanie węzła cieplnego oraz jego przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Veolia Energia Warszawa S.A.

  - Etap II: Wykonanie rezerwowej kotłowni olejowej.

§ 2.

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony 
w dokumentacji technicznej i w przedmiarze robót, stanowiącym podstawę do opracowania kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną.

§ 3.

- Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację projektową.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, standardami konstrukcji i wykończenia oraz, że przyjmuje przedmiot Umowy do wykonania według otrzymanej dokumentacji bez jakichkolwiek zastrzeżeń, za wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1.

- W czasie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, w formie pisemnej –                                 z konsekwencjami wynikającymi z postanowień ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, iż

- zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu Umowy, w którym będą  prowadzone prace i nie wnosi do tego jakichkolwiek zastrzeżeń;

- jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych przez siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu, jak to byłyby jego własne;

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za szkody  i straty związane i wynikłe  w związku z realizacją przedmiotu umowy;

- ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu Zamawiającego; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania miejsca realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

- po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi i dokumentacją techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlano-montażowe w warunkach określonych w umowie;

- zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń 
i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony ppoż.

§ 4.

- Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w dniu wprowadzenia na budowę. Termin realizacji umowy upływa w dniu ……………….r., z następującymi zastrzeżeniami:

- realizacja pierwszego etapu, polegającego – zgodnie z § 1. ust. 1 punkt 1) – na wykonaniu węzła cieplnego (wraz z odbiorem), tak aby było możliwe jego uruchomienie po podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, należącej do Veolia Energia Warszawa S.A. – powinna nastąpić do 31.08.2015 r.;

- realizacja drugiego etapu, polegającego – zgodnie z § 1. ust. 1 punkt 2) – na wykonaniu rezerwowej kotłowni olejowej – powinna nastąpić do …………….. r.

- Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty wprowadzenia na budowę przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji robót.

§ 5.

      - Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: ……………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………... zł), w tym VAT: ……………………. (słownie: ………………………………………………... zł),  określone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy ofertowe sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Oferta stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

- Kosztorysy ofertowe zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy cenotwórczej, która pozostanie niezmieniona do zakończenia robót:

- kosztorysowa stawka robocizny – R = …………………,

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich – Kp = ……………… (od R i S),

- wskaźnik narzutu zysku – Z = ………………. [od R+Kp(R), S+Kp(S)],

- cena materiałów – M,

- kosztorysowa stawka pracy sprzętu – S.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zweryfikowane kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, w oparciu o faktyczną ilość wykonanych i odebranych robót oraz czynniki cenotwórcze podane w ofercie; z zastrzeżeniem, ze nie może ono przekroczyć wartości umownej, określonej w ust. 1.

- Ewentualne roboty nieprzewidziane dokumentacją (w tym roboty zamienne, dodatkowe i zamówienia dodatkowe), które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy, będą wycenione odrębnie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania według ust. 3 - w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

- W przypadku braku ceny w kosztorysie powykonawczym, ceny materiałów będą rozliczane według cen zakupu, a cena pracy sprzętu wymagać będzie akceptacji inspektora nadzoru.

- Umowa zostanie rozliczona jedną fakturą końcową, opiewającą na kwotę ustaloną na podstawie kosztorysu powykonawczego dla całego zadania.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Fakturę należy wystawić na rachunek: Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25 NIP 521-293-24-55, oraz przekazać Zamawiającemu wraz z zatwierdzonym przez niego protokołem odbioru końcowego robót.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do faktury oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców, iż wszelkie należności w stosunku do nich zostały uregulowane.

§ 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi …… miesięcy i rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego – nawet jeśli następował odbiór częściowy lub poszczególnych fragmentów.

- Na zamontowane urządzenia i materiały obowiązuje zasadniczo okres gwarancji udzielony przez ich producentów. Jeżeli producent – w warunkach gwarancji – zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu jej obowiązywania w stosunku do okresu podstawowego, o którym mowa w ust. 1 - to uznaje się, że gwarancji do końca okresu podstawowego udziela Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt stwierdzone wady i usterki w okresie rękojmi i gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, uzgodnionych z Zamawiającym – z zastrzeżeniem, że przystąpienie do usuwania wad i usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie ustalonym z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji. Koszt zastępczego usuwania wad Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo z dowolną wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego – o ile taka istnieje.

- W sytuacji gdy Zamawiający potrąci koszt zastępczego usuwania wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu tygodnia od stosownego powiadomienia, uzupełnić kwotę zabezpieczenia o sumę wydatkowaną przez Zamawiającego.

- Zajście okoliczności wskazanych w ust. 5 powoduje, że okres gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 2, ulega każdorazowo wydłużeniu o okres jaki upłynął od terminu opisanego w ust. 5 do dnia, w którym wada lub usterka została usunięta. Zamawiający dokona odpowiedniego powiadomienia Wykonawcy w tym zakresie.

§ 7.

            - Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu objętego Umową  do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu niezbędnych przewidzianych   w przepisach  prób i sprawdzeń.

            - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem odbioru.

            - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu (zakresu) objętego umową w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

            - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych   czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Strony ustalają termin usunięcia wad uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

            - Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

            - W  przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust.4, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu wywiązania się z ww. obowiązku.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio części prac lub robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3  i 10.

            - Nie później niż na 5 dni przed dniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu: (opracowane w języku polskim) niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanych urządzeń i aparatury; a pozostałe dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego przekaże w dniu odbioru.

            - W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu wywiązania się z wyżej wymienionego obowiązku.

            - Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem ostatniego roku gwarancji lub okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

            - Z czynności odbioru przedmiotu Umowy, odbioru pogwarancyjnego i odbioru  po upływie  rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych w tej dacie wad.

            - Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie innemu podmiotowi (zleceniobiorcy) wykonania napraw lub usunięcie usterek, wad i awarii w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z ustalonych terminów. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usługi na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury. Dodatkowo, Zamawiający ma prawo potrącić - z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy -pełną należność za wykonane roboty .

            - Odbiory, usunięcie wad, usterek lub wykonanie innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie przedłuża terminu wykonania Umowy.

§ 8.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, to jest ………………… zł  (słownie: …………………………… ) w formie …………………………………, …………………………………………………………………………………..

- Strony potwierdzają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję wykonania zadania zgodnie z umową.

- Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, wynosząca 70 % wysokości całego zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zabezpieczenia, służące do pokrycia ewentualnych roszczeń  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie terminu wskazanego w § 6. ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień § 6. ust. 7.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 9.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będących przedmiotem umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

    - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,

    - w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy czy któregokolwiek z terminów wskazanych w haromonogramie,

    - w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

    - w wysokości 1% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ostatecznym rozliczeniu budowy i wystawienia faktury końcowej,

    - w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót.

- Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za  poniesioną szkodę, łącznie ze stratami związanymi z nie osiągnięciem planowanych przychodów z działalności statutowej prowadzonej przez Zamawiającego.

- Kary umowne ustalone w ust. 1 stają się wymagalne:

1)   za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym 
      z tych dni.

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy 
     z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

7. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie
     wystąpią z roszczeniami o naprawienia szkody, której przyczyną powstania była wada,
     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

8. O powstałych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi wykonawcę
     na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego 
     ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunięcia.

§ 10.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:

    - Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi likwidacja Wykonawcy,

    - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca zaniecha realizacji robót, to jest w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

    - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu robót,

    - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowo – wykonawczą lub umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie,

    - Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie. Zamawiający poinformuje go pisemnie 
o przedsięwzięciach jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego 
w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy,

    - Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem robót ponad 20 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie,

    - Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi. Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić, w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z  podaniem przyczyny odstąpienia.

- Strony zgodnie oświadczają, iż skutki odstąpienia następują na przyszłość,

- W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące
obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia (w protokole tym Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń),

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, wszelkie materiały itp. przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy Zamawiający zmniejsza wynagrodzenie Wykonawcy o  równowartość nieukończonych robót.

- Przed rozpoczęciem prac przez innego wykonawcę, Zamawiający przy udziale
dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac
pod kątem ilościowym i jakościowym. Jeżeli dotychczasowy Wykonawca nie przystąpi do wyżej wymienionej inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez  Zamawiającego, Zamawiający sporządzi przedmiotową inwentaryzację samodzielnie, a jej ustalenia Wykonawca przyjmuje, że będą dla niego wiążące.

- Po zakończeniu robót (w tym także w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy 
lub odstąpienia od Umowy), Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren 
i przekazać go Zamawiającemu jako czysty i uporządkowany, najpóźniej w dniu odbioru. 
W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może
nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Do czasu wykonania tych czynności Zamawiający odstępuje od odbioru robót z winy
Wykonawcy. W takim przypadku pełną należność za wyżej wymienione wykonane
czynności przez osobę trzecią, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.

§ 11.

Podwykonawcy

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców:

- …………………………………. – zakres: ………………………..

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych przez siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć lub projektu zmiany do tej umowy, którą zamierza wprowadzić, a której przedmiotem są roboty budowlane, na 14 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo - o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian może zgłosić zastrzeżenia co do ich treści. Akceptacja ze strony Zamawiającego, 
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, dokonywana jest na piśmie. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Zamawiający może złożyć sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.  Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację treści przedłożonych projektów.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z innymi niż wymienionymi w ust. 1 Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z nowym Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą (lub jej zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 - 6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wraził zgodę - zgodnie z ust. 6.

- Umowy, o których mowa w ust. 3 i 12 powinny być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy z podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami (lub zmiany takiej umowy) w terminie 7 dni liczonych od ich zawarcia.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu - poświadczoną za zgodność z oryginałem - kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności względem podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych od dnia przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej należności dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który żąda zapłaty należności od Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, iż wszelkie należności w stosunku do nich zostały uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich powyższych oświadczeń, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, przedłożonej Zamawiającemu; w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia pisemnych uwag.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 19 i 20, nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zaległej należności Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub do dochodzenia jej zwrotu od Wykonawcy, powiększonej o koszty manipulacyjne Zamawiającego.

- Przewiduje się następujące kary względem Wykonawcy w przypadku:

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany - 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie.

§ 12

Zamówienia dodatkowe

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie Pzp, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.

- W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w ust. 1 i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem odrębnej umowy na ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile zamówienia dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.

§ 13.

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będą:

- branża budowlana: ……………………………………………………………………

- branża sanitarna: ……………………………………………………………………...

- branża elektryczna: ……………………………………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………...

§ 14.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty:

- wydłużenie gwarancji,

- każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów    wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności związaną z rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i materiałowymi) z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego celu i charakteru,

- zmianę terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w przypadku:

- wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i nie są one zawinione po stronie Wykonawcy, na przykład: w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówienia dodatkowego,

- wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany - wywołanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy,

- wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie wynikającej z winy Wykonawcy,

- zmiany terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w wyniku zaistnienia okoliczności będących następstwem siły wyższej,

- gdy zmiana w sposób obiektywny jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego, które poparte są interesem publicznym,

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych, których czas wykonania jest dłuższy w stosunku do robót podlegających zamianie.

- zmianę osoby pełniącej funkcje kierownika budowy z zachowaniem wymagań określonych w postępowaniu,

- zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia - zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym - lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia.

- w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia podwykonawców do zobowiązania. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców 
i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.

- rozszerzenia dokumentacji projektowej o roboty dodatkowe, których konieczność wykonania została stwierdzona przez przedstawicieli Stron w drodze protokołu konieczności,

- wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego – zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - wykonania przedmiotu umowy.

- rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego - zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami - wykonania przedmiotu umowy i odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- ewentualne roboty nieprzewidziane dokumentacją (w tym roboty zamienne, dodatkowe i zamówienia dodatkowe), które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy, będą wycenione odrębnie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania wg § 5 ust. 3 - w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

.

§ 15.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.), obowiązujące normy techniczne oraz inne właściwe dla danego stosunku prawnego przepisy prawa.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji – to jest: po bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie – wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie mogę być także podejmowane żadne czynności mające na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe” – sprawa nr 18/2015  oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

- należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr ………...

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……………..….

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:

………………………………., dalej: „Wykonawca”

a

…………………………………, dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  („Umowa główna”) pomiędzy ….... (Zamawiający) a ..…(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych: ……………………………………………………………………………………………….

- Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

- W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

Zobowiązania Podwykonawcy

§ 2.

- Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.

- Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną oraz technologią określoną przez Zamawiającego.

Dalsi Podwykonawcy

§3.

- Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.

- Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do wykonywania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną na piśmie zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych  zastrzeżeń, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.

- Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni sprzeciwu do umowy z dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust.  3 stosuje się odpowiednio.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Wynagrodzenie

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto ………… (słownie …………)

- Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy,  bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

Postanowienia Końcowe

§ 5.

- Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

Wykonawca						Podwykonawca

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia …….

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:

………………………………., dalej: „Wykonawca”

a

…………………………………, dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  („Umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy następujących usług lub dostaw ………………..  w związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie Przedmiotu zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

- W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających poza zakres określony w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Umowy głównej.

- Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość i przedmiot, podlega obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

Zobowiązania Podwykonawcy

§ 2.

Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne 
i wystarczające do realizacji umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie 
z postanowieniami umowy.

Dalsi Podwykonawcy

§3.

- Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.

- Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu zamówienia wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust.  3 stosuje się odpowiednio.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Wynagrodzenie

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto ……..………… (słownie ……….).

- Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po jej przedłożeniu,  bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

Postanowienia Końcowe

§ 5.

- Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

Wykonawca									Podwykonawca