ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: WIERTARKA LARYNGOLOGICZNA ZE STAPEDOTOMEM I ZESTAWEM DO KRANIOTOMII Z WIELORAZOWYMI WIERTŁAMI – 
1 KPL.

Producent: (podać): .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | ASORTYMENT | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| WIERTARKA LARYNGOLOGICZNA Z SHAVEREM LARYNGOLOGICZNYM |
|  | Model/typ | - |  |
|  | Producent | - |  |
|  | Kraj pochodzenia | - |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: min. 2018 | TAK |  |
|  | Konsola wiertarki laryngologicznej wysokoobrotowej multifunkcjonalna umożliwiająca podłączenie: wiertarki otologicznej, wiertarki neurochorurgicznej, z modułu noża obrotowo-ssącego, umożliwiająca wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona we wbudowaną pompę perystaltyczną o szerokości max. 370 mm, wysokości max. 115 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran LCD do podglądu sterowania parametrami ułożony pod kątem do operatora | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania informacji w postaci wartości numerycznych i graficznych, m.in. funkcji dotyczących pompy, szybkości obrotowej, kierunku obrotów, trybu pracy | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa irygacyjna pracująca w zakresie 8-135 ml/min | TAK |  |
|  | Tryby pracy ciągłej prędkości oraz zmiennej prędkości | TAK |  |
|  | Wysięgnik do zawieszenia butli irygacyjnej | TAK |  |
|  | Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki umieszczone z boku urządzenia | TAK |  |
|  | Włącznik nożny wielofunkcyjny z kablem dł. min. 3 m: regulacja zakresu pracy, regulacja kierunku obrotu, regulacja pracy pompy irygacyjnej – możliwość wyboru płukania ciągłego lub przerywanego, dwa tryby pracy włącznika – tryb ciągły oraz przerywany | TAK Należy podać |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i na ekranie monitora przy wstecznym obrocie | TAK |  |
|  | System kontrolujący i ostrzegający w momencie przegrzania mikromotora | TAK |  |
|  | Stojaki profilowane pod rączkę noża i wiertarki laryngologicznej nadające się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Ekran LCD ustawiony pod kątem dla najbardziej optymalnej możliwości odczytu parametrów | TAK |  |
|  | Połączenie mikromotora z kątnicą, prostnicą w standardzie ISO 3964 | TAK |  |
|  | Pompa płucząca zintegrowana z urządzeniem głównym z dwoma trybami pracy pompy perystaltycznej: ciągły przy pracy mikromotora oraz na żądanie po mocnym wciśnięciu przycisku nożnego realizowaną ze sterownika oraz nożnego sterownika z regulacją przepływu od 8 do 135 ml/min i regulacją co 10% | TAK |  |
|  | Możliwość pracy pompy w trybie samoczynnym bez podłączonego mikromotoru | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru obrotów w lewo oraz prawo, potwierdzone informacją na ekranie LCD | TAK |  |
|  | Możliwość płynnego sterowania szybkością obrotów | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch niezależnych elementów roboczych: shaver oraz wiertarka | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch mikromotorów wiertarki jednocześnie | TAK |  |
|  | Zakres pracy obrotów dla wiertarki od 4000 do 80000 obr./min | TAK |  |
| PARAMETRY WIERTARKI LARYNGOLOGICZNEJ – 1 SZTUKA |
|  | Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej - 4000 do 80000 obr./min | TAK Należy podać |  |
|  | Moment obrotowy min, 40 mNm przy 30000rpm | TAK Należy podać |  |
|  | Waga rączki bez kabla max. 115 g | TAK Należy podać |  |
|  | Rączka o długości max. 77mm +/- 2mm i średnicy max 21mm +/- 0,5mm | TAK Należy podać |  |
|  | Długość kabla min. 2,9 m | TAK Należy podać |  |
|  | Mikromotor bezwibracyjny, bezszczotkowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF | TAK |  |
|  | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 62dB mierzony zgodnie normą ISO11498 | TAK Należy podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | TAK |  |
|  | Parametry mikromotora wiertarki – mikro | TAK |  |
|  | Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej - 4000 do 80000 obr/min | TAK Należy podać |  |
|  | Moment obrotowy min, 15 mNm przy 30000rpm | TAK Należy podać |  |
|  | Waga rączki bez kabla max. 80g | TAK Należy podać |  |
|  | Długość kabla min. 2,9 m | TAK Należy podać |  |
|  | Mikromotor bezwibracyjny, bezszczotkowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF | TAK |  |
|  | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 72dB mierzony zgodnie normą ISO11498 | TAK Należy podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | TAK |  |
|  | Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej - 4000 do 80000 obr./min ± 5% | TAK Należy podać |  |
|  | Moment obrotowy maksymalnie 4,0 Ncm | TAK Należy podać |  |
|  | Waga rączki bez kabla max. 120 g | TAK Należy podać |  |
|  | Długość kabla min. 2,9 m | TAK Należy podać |  |
|  | Mikromotor posiadający złącze zgodne ze Standardem ISO 3964 bez wewnętrznego sprayu | TAK |  |
| AKCESORIA |
|  | Kątnica do wiertarki laryngologicznej, montowanej zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy, długości max. 86mm +/-1mm, o wadze max. 49g +/- 1g – 1szt | TAK Należy podać |  |
|  | Prostnica 1:1 o długości 74 mm +/-1mm, max wadze 40 g oraz z wbudowanym wewnętrznym kanałem irygacyjnym pełniącym równocześnie funkcję chłodzenia wewnątrz prostnicy | TAK Należy podać |  |
|  | Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu | TAK |  |
|  | 1. Wielorazowe wiertła diamentowe o długości 70mm i średnicach: a) 0,6 mm; b) 0,8 mm c) 1,0 mm d) 1,4 mm; e) 1,8 mm; f) 2,3 mm; g) 2,7 mm; h) 3,1 mm; i) 3,5 mm; j) 4,0 mm; k) 4,5 mm; l) 5,0 mm; Dla wierteł o średnicy od 0,6mm do 5,0mm trzystopniowa regulacja długości min. 15mm, 20mm oraz 25mm 2. Wielorazowe wiertła diamentowe o długości 65mm i średnicach przynajmniej: a) 6,0mm b) 7,0mm Po 2 sztuki każdego rodzaju, łącznie 28 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowe wiertła diamentowe do zabiegów otologicznych o długości 80mm i średnicach: a) 0,6 mm; b) 0,8 mm c) 1,0 mm wraz z trzystopniową regulacją długości 25mm, 30mm, 35mm, po 2 szt. każdego rodzaju, łącznie 6 szt. | TAK |  |
|  | 1. Wielorazowe wiertła wolframowe o długości 70mm i średnicach przynajmniej: a) 0,5 mm; b) 0,8 mm; c) 1,0 mm; d) 1,4 mm; e) 1,8 mm; f) 2,3 mm; g) 2,7 mm; h) 3,1 mm; i) 3,5 mm; j) 4,0 mm; k) 4,5 mm; l) 5,0 mm; Trzystopniowa regulacja długości min. 15mm, 20mm oraz 25mm 2. Wielorazowe wiertła wolframowe o długości 65mm i średnicach przynajmniej: a) 6,0mm b) 7,0mm Trzystopniowa regulacja długości min. 10mm, 15mm oraz 20mm Po 2 sztuki każdego rodzaju, łącznie 28 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowe wiertła wolframowe wykonane w całości z węglika wolframu (wraz z trzpieniem mocującym) o długości 70mm i średnicach przynajmniej: 1,0 mm; 1,5 mm; 2.0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 6,0mm | TAK |  |
|  | 1. Wielorazowe wiertła ze stali nierdzewnej o długości 70mm i średnicach przynajmniej: a) 0,6 mm; b) 0,8 mm; c) 1,0 mm; d) 1,4 mm; e) 1,8 mm; f) 2,3 mm; g) 2,7 mm; h) 3,1 mm; i) 3,5 mm; j) 4,0 mm; k) 4,5 mm; l) 5,0 mm; Trzystopniowa regulacja długości min. 15mm, 20mm oraz 25mm 2. Wielorazowe wiertła ze stali nierdzewnej o długości 65mm i średnicach przynajmniej: a) 6,0mm b) 7,0mm Trzystopniowa regulacja długości min. 10mm, 15mm oraz 20mm Po 2 sztuki każdego rodzaju, łącznie 28 szt. | TAK |  |
| WIERTARKA DO STAPEDOTOMII |
|  | Mikromotor bezszczotkowy, bezczujnikowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wiertarka o momencie obrotowym max . 4W przy 3Nmm oraz zakresie obrotowym pracy: min. 2 000-12 000 obr/min, o maksymalnej wadze rączki bez kabla 60 g., długość max 182mm, sł. kabla min 2,9 m ±0,1m, średnica min 15 mm +/- 1 mm | TAK Należy podać |  |
|  | Mikromotor wyposażony w rurę prowadzącą wiertła, średnica rury: 2 mm±0,1mm, długość 65mm±5mm, zagięta pod kątem 15°, wzmocniona w celu otrzymania maksymalnej stabilności | TAK Należy podać |  |
|  | Mikromotor dostosowany do pracy w warunkach temperatury pokojowej pod pełnym obciążeniem w trybie pracy przerywanej przez czas min. 2 minut z przerwą max. 20 minut | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie (do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | TAK |  |
|  | Wiertło wolframowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.5mm, 2 sztuki, Wiertło wolframowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.6mm, 2 sztuki, Wiertło wolframowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.7mm, 2 sztuki, Wiertło wolframowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.8mm, 2 sztuki, Wiertło wolframowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 1.0mm, 2 sztuki, Wiertło diamentowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.6mm, 2 sztuki, Wiertło diamentowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.7mm, 2 sztuki, Wiertło diamentowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 0.8mm, 2 sztuki, Wiertło diamentowe do stapedotomii, kodowane kolorami, sterylne, ø 1.0mm, 2 sztuki, Perforator, sterylny, ø 0.35mm, Każdy rodzaj po 2 szt., łącznie 18 szt. | TAK |  |
| ZESTAW KRANIOTOMÓW |
|  | Kraniotom do kątnicy lub prostnicy mikromotora wiertarki z wewnętrzną irygacją oraz irygacją wiertła tnącego kraniotomu z regulacją 3600 położenia wylotu irygacji o parametrach: Kraniotom: dł. max 61mm, waga max 25g, dł. części roboczej 15mm | TAK |  |
|  | Kraniotom do kątnicy lub prostnicy mikromotora wiertarki z wewnętrzną irygacją oraz irygacją wiertła tnącego kraniotomu o parametrach: Kraniotom: dł. max 66mm, waga max 25g, dł. części roboczej 15mm Kraniotom: dł. max 77mm, waga max 25g, dł. części roboczej 25mm Oznaczenia graficzne wygrawerowane do rozpoznawania rodzaju kraniotomu | TAK |  |
|  | Wiertła kraniotomu jednorazowe: - spiralne: 10 szt. - proste tnące: 10 szt. Wiertło do wykonywania otworów w kości czaszki Oznaczenia graficzne wygrawerowane do rozpoznawania rodzaju wiertła dla wierteł kraniotomu | TAK |  |
|  | Zestaw dwukolorowych drenów sterylnych do pompy o dwóch poziomach przepływu 100% i 50 % - 10 szt. | TAK |  |
|  | Stojak na wiertła do przechowywani i sterylizacji, na wiertła od 0,5-0,6 do 7,0 mm, z opisem prawidłowego umieszczenia – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Płyn czyszczący w aerozolu (spray) - zalecany do czyszczenia elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, poj. 500 ml - 1 puszka | TAK |  |
|  | Płyn smarujący w aerozolu (spray) - zalecany do smarowania elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, poj. 500 ml - 1 puszka | TAK |  |
|  | Kontenery producenta urządzenia do sterylizacji, wraz ze specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego. Na dnie kontenerów rysunek (legenda) do prawidłowego mocowania elementów zestawu – 2 sztuki do części wiertarkowej, do części neuro, do części stapedotomu | TAK |  |
| WARUNKI OBSŁUGI GWARANCYJNEJ |
|  | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (wpisać punkty serwisowe) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone 
w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................

............................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej