ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat EKG - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane (opis, komentarz – proszę wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary: 295 x 225 x 65 mm | TAK |  |
| 2. | Kolorowy dotykowy wyświetlacz VGA 800 x 480 (7 cali) zapewniający czytelne wykresy EKG z wybieranych odprowadzeń | TAK |  |
| 3. | Prezentacja na ekranie przebiegów z 1, 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 5. | Edycja danych identyfikacyjnych pacjenta: nazwisko, imię, wiek, waga, wzrost, ciśnienie, nazwisko lekarza, dane szpitala | TAK |  |
| 6. | Ustawianie daty i czasu | TAK |  |
| 7. | Autotest aparatu | TAK |  |
| 8. | Tryby rejestracji: bezpośredni wydruk w czasie rzeczywistym, automatyczny, badanie rytmu, wsteczna rejestracja w trybie AUTO do 10 sekund, rejestracja do 480 sekund w trybie RYTM | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik załączenia aparatu do sieci | TAK |  |
| 10. | Wskaźnik oznaczający pracę na akumulatorze | TAK |  |
| 11. | Ręczny i automatyczny zapis sygnału EKG | TAK |  |
| 12. | Regulacja długości czasów rejestracji w trybie auto od 6 do 30 sekund w formatach: 3x4, 2x6 i 1x12 | TAK |  |
| 13. | Półautomatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 14. | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 15. | Analiza i interpretacja wyświetlana na ekranie | TAK |  |
| 16. | Analiza i interpretacja drukowana automatycznie po wykonaniu badania z możliwością włączenia i wyłączenia | TAK |  |
| 17. | Sygnalizacja niepodłączonych elektrod w formie graficznej i dźwiękowej | TAK |  |
| 18 | Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 19 | Szerokość papieru: 110 mm – 112 mm | TAK |  |
| 20 | Regulacja intensywności wydruku – 4 stopnie: minimalny, średni, normalny i maksimum | TAK |  |
| 21 | Różnorodność formatów wydruku : 4x3,4x3+1, 2x6,2x6+1 1x12, cabrera | TAK |  |
| 22 | Podwójny system zasilania: sieciowy i bateryjny | TAK |  |
| 23 | 3 porty USB | TAK |  |
| 24 | Port LAN/Ehernet | TAK |  |
| 25 | Przewodowa komunikacja z Internet | TAK |  |
| 26 | Wysyłanie badań EKG z aparatu na dowolną skrzynkę e-mail w formatach: SCP , HL7 –XML, format graficzny PNG oraz PDF | TAK |  |
| 27 | Zapis na pendrive’a w formatach: SCP , HL7 –XML, format graficzny PNG oraz PDF | TAK |  |
| 28 | Wbudowany zasilacz impulsowy 90-240V | TAK |  |
| 29 | Komunikacja z komputerem poprzez USB , oprogramowanie dla systemu Windows 7+ do archiwizacji badań EKG | TAK |  |
| 30 | Wydruk bezpośrednio na drukarce A4 | TAK |  |
| 31 | Wykrywanie kardiostymulatora | TAK |  |
| 32 | Filtry: sieciowy: 50Hz, 60 Hz, mięśniowy: 25, 35 i 45 Hz, antydryftowy linii izoelektrycznej, adaptacyjny, dolnoprzepustowe: 75, 100 i 125 Hz | TAK |  |
| 33 | Szybkość wydruku: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm/s | TAK |  |
| 34 | Czułości: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV i AUTO | TAK |  |
| 35 | Pasmo rejestracji: 0,05 ÷ 150 hz | TAK |  |
| 36 | Pamięć sygnału: 10 s w trybie AUTO i 3 min w trybie RYTM | TAK |  |
| 37 | CMRR: > 100dB | TAK |  |
| 38 | Pojemność archiwum badań: 1000 badań | TAK |  |
| 39 | Próbkowanie 1600 Hz | TAK |  |
| 40. | Waga: do 2 kg | TAK |  |
| 41. | Wykonywanie badań uproszczonych dla odprowadzeń tylko kończynowych (uzyskanie zapisu następujących kanałów: I, II, II, aVR, aVL, aVF ) |  |  |
| 42. | Program analizy rytmu | TAK |  |
| 43. | Ciągły pomiar i wyświetlanie HR, sygnalizacja dźwiękowa pobudzeni QRS | TAK |  |
| 44. | Wyposażenie niezbędne: kabel EKG, elektrody przyssawkowe wielorazowe dla dorosłych - 6 szt., elektrody kończynowe wielorazowe dla dorosłych - 4 szt., papier EKG – 1 rolka, wózek na 4 kółkach z koszem drucianym na akcesoria, wysięgnik kabla EKG | TAK |  |

### Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy