Załącznik nr 4 do Zaproszenia

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Lampy czołowe diodowe

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK podać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2019 r.) | TAK podać |  |
| 5 | Lampy czołowe LED fabrycznie nowe | TAK |  |
| 6 | Natężenie oświetlenia regulowane od min. 50000 lux’ów (przy odległości pracy min. 250 mm) | TAK podać |  |
| 7 | Natężenie oświetlenia jednorodne w każdym punkcie oświetlanego pola | TAK |  |
| 8 | Temperatura barwowa światła 4.500°K – 5.000°K | TAK podać |  |
| 9 | Trwałość diody min. 50.000 godzin pracy | TAK podać |  |
| 10 | Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 | TAK podać |  |
| 11 | Regulacja średnicy oświetlanego pola min. w zakresie od 30 mm do 80 mm (przy odległości pracy min. 420 mm) | TAK podać |  |
| 12 | Regulator jasności zamontowany z boku czepca (z prawej lub lewej strony) | TAK podać |  |
| 13 | Regulacja lampy pionowa i pozioma (przód-tył i góra-dół) | TAK |  |
| 14 | Optyka szklana | TAK |  |
| 15 | Czepiec lekki elastyczny, regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia | TAK |  |
| 16 | Waga lampy (bez akumulatora) max. 260g | TAK podać |  |
| 17 | Waga lampy (z akumulatorem) max. 460g | TAK podać |  |
| 18 | Możliwość doczepienia lup | TAK |  |
| 19 | Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków | TAK |  |
| 20 | Możliwość zamontowania akumulatora na czepcu | TAK |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE |
| 1 | System zasilania akumulatorowo-kieszonkowego z ładowarką sieciową | TAK |  |
| 2 | Przenośny system zasilający wyposażony w baterię litowo-jonową o poj. min. 4000 mAh | TAK podać |  |
| 3 | Czas ładowania max. 2 godz. | TAK podać |  |
| 4 | Czas świecenia min. 8,5 godz. | TAK podać |  |
| 5 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii | TAK |  |
| INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski | TAK podać |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

_________________, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy