ZAŁĄCZNIK nr 3B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 1 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wartość wymagana | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK podać |  |
|  | Nazwa, typ, model | TAK podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rok produkcji | TAK podać |  |
| I. Wymagania ogólne |
|  | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki oceny: pH, pCO2, pO2, ctHb +frakcje, sO2, Na+, K+, Ca++, CI-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne, tj.: wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe, pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości | TAK |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |
|  | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 s | TAK podać |  |
|  | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych | TAK |  |
|  | Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach | TAK |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | TAK |  |
|  | Trwałość kasety pomiarowej oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 14 dni | TAK podać |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedna elektrodą referencyjną | TAK |  |
|  | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 40 minut | TAK podać |  |
|  | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Pakiet odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczające pracę analizatora na okres 1 roku, zakładając w ciągu roku 7800 oznaczeń | TAK |  |
| II. Pozostałe wymagania |
|  | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Co najmniej jeden przegląd serwisowy/ konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi analizatora | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 2 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wartość wymagana | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK podać |  |
|  | Nazwa, typ, model | TAK podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rok produkcji | TAK podać |  |
| I. Wymagania ogólne |
|  | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki oceny: pH, pCO2, pO2, ctHb +frakcje, sO2, Na+, K+, Ca++, CI-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina | TAK |  |
|  | Wbudowany automatyczny podajnik próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki | TAK |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń z próbki o objętości nie większej niż 130 µl | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania w krwi pełnej, w osoczu, w surowicy, w płynach kontroli jakości | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
|  | Oddzielny, szczelny pojemnik na ścieki | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zaleznie od zużycia, jeden pojemnik – jeden odczynnik | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| II. Pozostałe wymagania |
|  | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Co najmniej jeden przegląd serwisowy/ konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi analizatora | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 3 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wartość wymagana | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK podać |  |
|  | Nazwa, typ, model | TAK podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rok produkcji | TAK podać |  |
| I. Wymagania ogólne |
|  | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki oceny: pH, pCO2, pO2, ctHb +frakcje, sO2, Na+, K+, Ca++, CI-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne, tj.: wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe, pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości | TAK |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |
|  | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 s | TAK podać |  |
|  | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych | TAK |  |
|  | Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach | TAK |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | TAK |  |
|  | Trwałość kasety pomiarowej oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 14 dni | TAK podać |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedna elektrodą referencyjną | TAK |  |
|  | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 40 minut | TAK podać |  |
|  | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Pakiet odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczające pracę analizatora na okres 1 roku, zakładając w ciągu roku 7800 oznaczeń | TAK |  |
| II. Pozostałe wymagania |
|  | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Co najmniej jeden przegląd serwisowy/ konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi analizatora | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy