Załącznik nr 3 do Zaproszenia

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Wózka paletowego elektrycznego

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ) |
| --- | --- | --- |
| - | Wózek paletowy elektryczny | 1 szt. |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa/typ/model |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Typ: W pełni elektryczny |  |
| 5 | Jednostka zasilająca: Akumulator Li-Ion |  |
| 6 | Rodzaj obsługi: Piesza |  |
| 7 | Udźwig: 1,5 tony |  |
| 8 | Środek ciężkości ładunku: 600 mm |  |
| 9 | Środek osi do czoła wideł: 950 mm |  |
| 10 | Rozstaw osi: 1195(1265) mm |  |
| 11 | Masa własna z akumulatorem: 155/160 kg |  |
| 12 | Materiał kół: PU/PU |  |
| 13 | Rozmiar kół, koła nośne: 80x60 mm |  |
| 14 | Rozmiar kół, koła jezdne: 210x 70 |  |
| 15 | Rozmiar kół, koła podporowe: 70x36 mm |  |
| 16 | Liczba kół jezdnych, kół podporowych/nośnych: 1x2/4 szt. |  |
| 17 | Szerokość toru jazdy, strona jezdna: 460mm |  |
| 18 | Szerokość toru jazdy, strona załadowcza: 400(520) |  |
| 19 | Zakres podnoszenia: 190mm |  |
| 20 | Wysokość dyszla min/max: 600/1220mm |  |
| 21 | Wysokość po obniżeniu: 85mm |  |
| 22 | Całkowita długość: 1540(1610)mm |  |
| 23 | Długość do czoła wideł: 390mm |  |
| 24 | Całkowita szerokość: 560(680)mm |  |
| 25 | Wymiary wideł: 50/160/1150(1220)mm |  |
| 26 | Odległość między widłami: 560(680) |  |
| 27 | Min. prześwit: 27mm |  |
| 28 | Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 na widłach: 1790mm |  |
| 29 | Szerokość korytarza roboczego z paletą 800 x 1200 na widłach: 1740mm |  |
| 30 | Min. promień skrętu: 1350mm |  |
| 31 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku: 4.15/.32 km/h |  |
| 32 | Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku: 6,5/4,5 |  |
| 33 | Prędkość obniżania z ładunkiem/bez ładunku: 1,5/4,5 |  |
| 34 | Maksymalnie wzniesień z ładunkiem/bez ładunku: 3/5 |  |
| 35 | Hamulec roboczy: elektromagnetyczny |  |
| 36 | Moc silnika napędu: 0,75 kW |  |
| 37 | Moc silnika napędu podnoszenia przy S3 15%: 0,5kW |  |
| 38 | Akumulator Li-Ion o pojemności: 24/25 V/Ah |  |
| 39 | Ciężar akumulatora ± 5%: 6,2kg |  |
| 40 | Ładowarka: 24/10 V/A | - |
| 41 | Rodzaj sterowania napędem: DC |  |
| 42 | Typ kierowania: Mechaniczne |  |
| 43 | Poziom hałasu przy uchu operatora: <74dB |  |
| 44 | Zastosowanie: ogólne |  |
| 45 | Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 46 | Darmowy serwis w ciągu 24 miesięcy wykonywany w siedzibie Zamawiającego |  |
| 47 | Dostawa: Siedziba Zamawiającego |  |
| 48 | Dostęp do części zamiennych np.: przełączniki jazdy, podzespoły elektryczne, hydrauliczne, a także wymienne rolki i koła napędowe |  |

_________________, dnia ___/___/2021 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy