ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa systemu łączności DGT w Szpitalu Czerniakowskim sp. z o.o. przy ulicy Stępińskiej nr 19/25 w Warszawie.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na obsłudze centrali telefonicznej typu DGT oraz sieci telefonicznej (okablowanie sieci telefonicznej i komputerowej), w szczególności:

- administrowanie (nadzór, obsługa) systemu telekomunikacyjnego;

- wykrywanie i usuwanie usterek programowych;

- sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów w trybie ekspresowym;

- telefoniczną pomoc techniczną konsultantów serwisowych dla stanów awaryjnych 24h/dobę;

- identyfikację usterek i nieprawidłowości przy pomocy modemu lub sieci IP;

- utrzymanie stałej bazy części zamiennych i podzespołów z przeznaczeniem dla centrali telefonicznej DGT;

- użyczenie na czas wykonania naprawy podzespołów centrali telefonicznej DGT części zamiennych           o parametrach nie gorszych niż serwisowane;

- wysyłkę i ubezpieczenie uszkodzonych/naprawionych elementów centrali do/z siedziby Producenta;

- licencjonowane modyfikacje oprogramowania w ramach posiadanej wersji;

- wykonywanie projektów modernizacji centrali telefonicznej DGT w ramach istniejącej konfiguracji sprzętowej, uwzględniających konieczne modyfikacje sprzętowe i programowe;

- raz na sześć miesięcy przeglądy systemów łączności;

- utrzymanie preferencyjnych stawek na robociznę za usługi naprawcze produktów DGT.

- Dodatkowo:

    - rekonfiguracje centrali telefonicznej DGT na bazie istniejącego sprzętu i oprogramowania na zasadzie rozliczenia roboczo godziny;

    - usuwanie usterek i awarii sprzętowych centrali telefonicznej DGT oraz sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów w trybie ekspresowym (w ciągu 24 godzin) na zasadzie rozliczenia roboczo godziny;

    - dojazd serwisu do/z siedziby Zamawiającego dla usług związanych z naprawą centrali telefonicznej DGT;

    - naprawy warsztatowe u Producenta uszkodzonych lub wadliwie działających pakietów centrali (w ciągu 14 dni);

    - podstawowe szkolenie z używania centrali telefonicznej DGT jednorazowo dla czterech uczestników.

- W ramach konserwacji:

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń centrali telefonicznej DGT;

- usuwanie ujawnionych w czasie konserwacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń centrali telefonicznej DGT;

- przekazywanie do Biura Obsługi Technicznej aktualny wykaz numerów telefonów stacjonarnych obowiązujących na terenie Szpitala Czerniakowskiego;

- przekazywanie do Biura Obsługi Technicznej sprawozdania z poprawności działania systemu telefonicznego oraz prac wykonanych na terenie Szpitala Czerniakowskiego.

- W celu zapewnienia stałej sprawności centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej w obiektach:

    - usuwanie awarii sieci do 24 godzin;

    - usuwanie usterek w terminie do 48 godzin;

    - wykonywanie przekrosowania abonentów;

    - przenoszenie numerów w ramach istniejącej infrastruktury kablowej (sieć telefoniczna i komputerowa);

    - dokonywanie bieżących zmian w oprogramowaniu centrali DGT;

    - przedłużanie i wymiana uszkodzonych sznurów telefonicznych od gniazda ściennego do aparatu telefonicznego;

    - naprawy uszkodzonych gniazd telefonicznych (wyłącznie dla sieci telefonicznej);

    - naprawy uszkodzonych telefonów i faksów;

_________________, dnia ___/___/2022 r.

_____________________________________________

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)