Serwery – 2szt.

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- |
| Procesor | Minimum dwa procesory, minimum dziesięciordzeniowe, osiągające w testach PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net ) wynik nie gorszy niż 22500 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej |  |
| Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 256 GB Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare |  |
| Dysk twardy | Minimum 12TB przestrzeni RAW na dyskach minimum 4 dyskach SSD (niedopuszczalne jest mieszanie dysków różnej pojemności) Możliwość instalacji min. 24 dysków 2.5” Minimum 2 dyski m.2 o pojemności 240GB każdy (skonfigurowane w RAID1) Natywnie wsparcie i sloty dla dodatkowych min. 4 dysków NVMe, bez konieczności stosowania karty rozszerzeń z kontrolerem (raid/hba) ani z przełącznikiem PICe (PCIe switch), przy czym sloty na dyski NVMe nie mogą zajmować ani współdzielić miejsca na standardowe dyski HDD/SSD opisane wyżej Minimum 4 dyski m.2 NVMe o pojemności 1TB każdy (dyski NVMe nie mogą |  |
| Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę dysków SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 |  |
| Interfejsy sieciowe | Min. 2 porty 10G SFP+ (wraz z kablami Twinax SFP+ 10G w pełni zgodnymi z dostarczanymi serwerami) |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna min. 1920x1200, 32 bit |  |
| Porty | Min. 5 x USB 3.0 (w tym minimum jeden wewnętrzny 1x VGA z tyłu obudowy Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy |  |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, min. 500W każdy |  |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| System Operacyjny i Systemy Wirtualizacyjne | Microsoft Windows Server 2019 Data Center HyperV |  |

Serwer Backup wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych – 1szt.

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- |
| Procesor | Minimum dwa procesory, minimum dziesięciordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate 2006 wynik nie gorszy niż 800 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej (base) |  |
| Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 256 GB Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare |  |
| Dysk twardy | Minimum 10TB przestrzeni na dyskach SSD |  |
| Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 6Gb z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę dysków SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Min. 2 porty 10G SFP+ (wraz z kablami Twinax SFP+ 10G w pełni zgodnymi z dostarczanymi serwerami) |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna min. 1024x768, 32 bit |  |
| Porty | Min. 5 x USB (w tym minimum jeden wewnętrzny 1x VGA z tyłu obudowy Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy |  |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, min. 450W każdy |  |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| System Operacyjny | Microsoft Windows Server 2019 |  |
| Oprogramowanie do tworzenie kopii zapasowych | Oprogramowanie powinno współpracować z infrastrukturą VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V Oprogramowanie powinno zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V System i konsola zarządzająca oprogramowania musi wspierać instalację na systemach z rodziny Windows oraz Linux oraz musi wspierać procesory CPU klasy x86-64 oraz ARM Oprogramowanie powinno być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Oprogramowanie powinno być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej Oprogramowanie powinno być „samowystarczalne”, odzyskiwanie musi pozwalać na dostęp do metadanych Oprogramowanie powinno mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji całego repozytorium backupu, w celu zmniejszenia wielkości archiwów Oprogramowanie musi nie wymagać żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy informowania poprzez email Oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania skryptów w ramach zadań Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania Oprogramowanie powinno używać mechanizmów Change Block Tracking Oprogramowanie powinno oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V Oprogramowanie powinno wspierać kopiowanie backupów na taśmy Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym (zgodnym z harmonogramem) Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) Oprogramowanie powinno mieć możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjami (Funkcjonalność ta powinna być zapewniona dla vSphere i Hyper-V) Oprogramowanie powinno umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Oprogramowanie powinno umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny Oprogramowanie powinno wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: ext3, ext4, XFS, NTFS, FAT32 Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, bez wymogu pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny. Oprogramowanie powinno używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia łańcucha zdarzeń procedur backup Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych i składowanie go na dostarczonym systemie pamięci masowej |  |

Uruchomienie dostarczanego środowiska i wparcie administratorów:

Na dostarczonych serwerach należy zainstalować środowisko wirtualne i skonfigurować w sposób zapewniający bezawaryjną pracę w przypadku awarii któregokolwiek komponentu. Wymagane jest skonfigurowanie Storage serwerów w taki sposób aby dane na obu serwerach replikowane były synchronicznie – awaria jednej z maszyn fizycznych klastra nie może powodować niedostępności jakichkolwiek danych.

W ramach uruchomienia dostarczanego środowiska Wykonawca zobowiązany jest do migracji/przeniesienia/zwirtualizowania istniejących w środowisku Zamawiającego maszyn (zarówno fizycznych jak i zwirtualizowanych w środowisku HyperV 2016).

Ponadto należy zainstalować maszynę wirtualną dedykowaną dla wykonywanie backupu. Na serwerze Backup należy zainstalować dostarczone Oprogramowanie Backup. Oprogramowanie należy skonfigurować, aby wykonywało Backup zgodny z harmonogramem tj.:

- kopia przyrostowa co 24 minut

- kopia pełna co 7 dni

- utrzymywanie jednej kopii tygodniowe, jednej kopii miesięcznej oraz jednej kopii rocznej

Dyski w dostarczanym serwerze backup należy skonfigurować w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych, tj. RAID6. Komunikacja między serwerem backup a serwerami produkcyjnymi musi odbywać się po wydzielonej sieci logicznej (VLAN).

Na posiadanym przez Zamawiającego firewallu Fortinet Fortigate 100F należy skonfigurować odpowiednie polityki dla serwerów (zarówno dla dostępu do internetu jak i dla lokalnego ruchu w sieci LAN)

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy o kontrolowanie funkcjonowania infrastruktury w tym poprawność wykonywania kopii zapasowych. Ponadto w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielać wsparcia Pracownikom IT szpitala (w tym dokonywać zmian konfiguracyjnych w dostarczonej infrastrukturze).

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

| PARAMETRY WYMAGANE | PROSZĘ OPISAĆ |
| --- | --- |
| Kierownik Projektu (1 osoba) | z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów; z co najmniej 3-letnim doświadczeniem; |  |
| Konsultant wdrożeniowy ds. bezpieczeństwa sieciowego (1 osoba) | z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadająca certyfikat techniczny producenta oferowanego firewalla potwierdzający znajomość konfiguracji Fortinet Fortigate co najmniej na poziomie profesjonalisty; posiadająca certyfikat producenta Foortinet Fortigate potwierdzający umiejętność projektowania rozwiązań bezpieczeństwa opartych o oferowany sprzęt security (firewall/UTM) |  |
| Konsultant wdrożeniowy sprzętu serwerowego (2 osoby) | z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadający certyfikat techniczny producenta oferowanego sprzętu serwerowego potwierdzający znajomość dostarczanego rozwiązania |  |
| Doświadczenie wykonawcy | zrealizował lub jest w trakcie realizacji, co najmniej jednej usługi w zakresie obsługi i wsparcia teleinformatycznego, polegającej na dbaniu o infrastrukturę teleinformatyczną i świadczeniu pomocy użytkownikom końcowym w siedzibie Zamawiającego, trwającą co najmniej 12 miesięcy każda |  |
| Doświadczenie wykonawcy | zrealizował lub jest w trakcie realizacji, co najmniej jednej usługi dzierżawy lub utrzymania sprzętu teleinformatycznego, trwająca co najmniej 12 miesięcy każda, polegająca w szczególności na: dostawie i konfiguracji wymaganego sprzętu teleinformatycznego; wsparciu lokalnych administratorów w czynnościach konfiguracyjnych i administracyjnych; konfigurowaniu i dbaniu o kopie zapasowe; konfiguracji środowiska hiperkonwergentnego; |  |

________________________________________________

(podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)